Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет природокористування

Факультет механіки, енергетики та інформаційних технологій

ПРОГРАМА

АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ

для студентів спеціальності 208 «Агроінженерія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Дубляни 2022

ВСТУП

Відповідно до наказу ректора і змін у освітніх програмах рівень здобутих студентами знань перевіряють на атестаційному екзамені, який для студентів спеціальності 208 «Агроінженерія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти проводять на завершальному етапі навчання.

Атестаційний екзамен передбачає вирішення кваліфікаційних завдань, які дозволяють виявити рівень підготовки студентів, ступінь володіння професійними знаннями та уміннями виконання виробничих функцій, зазначених у освітньо-професійній програмі.

На атестаційний екзамен виносять наступні дисципліни робочого навчального плану: Механіка матеріалів і конструкцій, Деталі машин, Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів, Сільськогосподарські машини, Трактори і автомобілі, Гідроприводи сільськогосподарської техніки, Машини і обладнання та машиновикористання в тваринництві, Ремонт машин та обладнання, Експлуатація машин та обладнання, Основи охорони праці.

Розділи програми екзамену підготовлені на основі програм дисциплін, що увійшли до її складу і не є їх повторенням.

Атестаційний екзамен є комплексною перевiркою знань студентiв з дисциплiн навчального плану за питаннями, складеними вiдповiдно до навчальних програм за методикою, визначеною Львівським НУП.

Під час підготовки до екзамену студенти повинні використовувати власний досвід, набутий під час виконання лабораторних, практичних робіт, проходження навчальних і  виробничих  практик, вивчення загальнотехнічних дисциплін і дисциплін професійної та практичної підготовки. Їм рекомендується користуватися літературою, список якої наведено після  переліку питань кожної дисципліни.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

І ПИТАННЯ АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ

# «Механіка матеріалів і конструкцій»

| № | Умова задачі |
| --- | --- |
|  | Межа міцності матеріалу . Коефіцієнт запасу міцності . Чому дорівнює допустиме напруження ? Відповідь подати у МПа з точністю до 0,01 |
|  | У скільки раз зміниться максимальне нормальне напруження, якщо силу забрати? |  |
|  | У скільки раз зміниться максимальне нормальне напруження, якщо силу забрати? |  |
|  | Чому дорівнює поздовжня сила N у перерізі 1-1 стержня. Відповідь подати у Н. |  |
|  | У скільки раз зміниться нормальне напруження у стержні, якщо його діаметр збільшити у 2 –а рази? |  |
|  | У скільки раз зміниться модуль максимального нормального напруження, якщо силу забрати ? |  |
|  | Вал закручується моментом . У скільки раз зміниться максимальне дотичне напруження , якщо діаметр валу збільшити у 2 рази ? |  |
|  | Вал закручується моментом . У скільки раз зміниться максимальний кут закручування , якщо діаметр валу зменшити у 2 рази? |  |
|  | Чому дорівнює максимальний згинальний момент у цій балці? |  |
|  | У скільки раз зміниться максимальне нормальне напруження, якщо ширину перерізу збільшити у 2 рази ? |  |
|  | У скільки раз зміниться критична сила , якщо довжину стержня збільшити у 2 рази ? |  |
|  | Чому дорівнює максимальне значення крутного моменту |  |
|  | На скільки переміститься правий переріз стержня ? |  |
|  | Обчислити зміну довжини стержня, якщо: E = 2∙105 МПа, l1 = 1 м, l2 = 2 м, F1 = 60 кН, F2 = 90 кН, d = 0,01 м. Відповідь вказати у метрах з точністю до 0,001 м, число π=3,14. |  |
|  | Обчислити зміну довжини) стержня, якщо: E = 2∙105 МПа, l1 = 1 м, l2 = 2 м, F1 = 60 кН, F2 = 90 кН, d = 0,01 м. Відповідь вказати у метрахз точністю до 0,001 м, π=3,14. |  |
|  | Обчислити зміну довжини (видовження/вкорочення) зображеного на рисунку стержня, якщо: E = 2∙105 МПа, l1 = 1 м, l2 = 2 м, F1 = 60 кН, F2 = 90 кН, а = 0,01 м. Відповідь вказати у метрах |  |
|  | Обчислити зміну довжини (видовження/вкорочення) зображеного на рисунку стержня, якщо: E = 2∙105 МПа, l1 = 1 м, l2 = 2 м, F1 = 60 кН, F2 = 90 кН, а = 0,01 м. Відповідь вказати у метрах |  |
|  | Обчислити зміну довжини (видовження/вкорочення) зображеного на рисунку стержня, якщо: E = 2∙105 МПа, l1 = 1 м, l2 = 2 м, F1 = 60 кН, F2 = 90 кН, а = 0,01 м. Відповідь вказати у метрах |  |
|  | Обчислити зміну довжини (видовження/вкорочення) зображеного на рисунку стержня, якщо: E = 2∙105 МПа, l1 = 1 м, l2 = 2 м, F1 = 60 кН, F2 = 90 кН, а = 0,01 м, b = 0,015 м. Відповідь вказати у метрах |  |
|  | Обчислити зміну довжини (видовження/вкорочення) зображеного на рисунку стержня, якщо: E = 2∙105 МПа, l1 = 1 м, l2 = 2 м, F1 = 60 кН, F2 = 90 кН, а = 0,01 м, b = 0,015 м. Відповідь вказати у метрах |  |
|  | Вказати значення максимального напруження у складеному з двох частин стержні, якщо: сили дорівнюють F1 = 90 кН, F2 = 60 кН; частина №1 – коло з діаметром d =0,1 м частина №2 – прямокутник зі сторонами a = 0,08 м, b =0,6 м При обчисленнях вважати π=3,14. Відповідь подати у МПа з точністю до 0,01 МПа |  |
|  | Вказати значення максимального напруження у складеному з двох частин стержні, якщо: сили дорівнюють F1 = 90 кН, F2 = 10 кН, перерізи частини стержня: частина №1 – коло з діаметром d =0,1 м частина №2 – прямокутник зі сторонами a = 0,08 м, b =0,6 м При обчисленнях вважати π=3,14. Відповідь подати у МПа |  |
|  | Вказати значення максимального напруження у складеному з двох частин стержні, якщо: сили дорівнюють F1 = 90 кН, F2 = 40 кН; перерізи частини стержня: частина №1 – прямокутник зі сторонами a = 0,1 м, b =0,08 м частина №2 – коло з діаметром d =0,1 м При обчисленнях вважати π=3,14. Відповідь подати у МПа з точністю до другого знаку після коми (до 0,01 МПа) |  |
|  | Обчислити площу фігури поданої на рисунку та вказати координати її центра мас. х1 = 10, х2 = 30; у1 = 10, у2 = 20 Розміри вважати даними в метрах, прийняти π=3,14. Відповідь подати в наступному порядку: Площа А = Координати центру мас хс = ,ус = |  |
|  | Обчислити площу фігури поданої на рисунку та вказати координати її центра мас. х1 = 10, х2 = 30; у1 = 10, у2 = 50 Розміри вважати даними в метрах, прийняти π=3,14. Відповідь подати з точністю до другого знаку в наступному порядку: Площа А = Координати центру мас хс = , ус = |  |
|  | Обчислити площу фігури поданої на рисунку та вказати координати її центра мас. х1 = 15, х2 = 25; у1 = 10, у2 = 30 Розміри вважати даними в метрах, прийняти π=3,14. Відповідь подати в наступному порядку: Площа А = Координати центру мас хс = , ус = |  |
|  | Обчислити головні моменти інерції фігури поданої на рисунку. х1 = 15, х2 = 25; у1 = 10, у2 = 30 Розміри вважати даними в метрах, прийняти π=3,14. |  |
|  | Обчислити площу фігури поданої на рисунку та вказати координати її центра мас. х1 = 10, х2 = 40; у1 = 10, у2 = 70 Розміри вважати даними в метрах, прийняти π=3,14. |  |
|  | Обчислити площу фігури поданої на рисунку та вказати координати її центра мас. х1 = 10, х2 = 40; у1 = 10, у2 = 70 Розміри вважати даними в метрах, прийняти π=3,14. |  |

Список літератури

1. Писаренко Г. С.  Опір матеріалів: підручник для студ. механіч. спец. вищ. навч. закл. / Г. С.Писаренко, О. Л. Квітка,. Є. С. Уманський. – К. : Вища шк., 2004. – 655 с.

2. Ольховий І. М., Стасюк Б. М., Станкевич В. З. Короткий курс опору матеріалів: Навчальний посібник / І. М. Ольховий, Б. М. Стасюк, В. З. Станкевич. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – 194 с.

3. Швабюк В. І. Опір матеріалів: навч. посіб. / В. І. Швабюк. – К.: Знання, 2009. – 380 с.

4. Ковтун В.В. Опір матеріалів. Розрахункові роботи [Текст] : навч. посіб. / В.В. Ковтун, В.С. Павлов, О.А. Дорофеев. - Л. : Афіша, 2002. - 280 с.

5. Махоркін М.І. Конспект лекцій з курсу "Опір матеріалів" для студентів факультету механіки та енергетики напрямків підготовки "будівництво", "автомобільний транспорт"Ч. 1./ М.І. Махоркін, І.Я. Жбадинський. – Львів. – 2013. – 87 с.

Деталі машин

1      Що називають машиною? Класифікація машин. Схема машинного агрегату.

2	Охарактеризуйте основні вимоги до сучасних машин та їх деталей.

3	Умови роботи деталей машин. Види навантажень, що діють на деталі машин.

4	Охарактеризуйте основні критерії працездатності та розрахунку деталей машин.

5	Що називають міцністю? У чому полягае задача розрахунку на міцність?

6	Що називають концентрацією напружень? Які конструктивні елементи деталей машин можуть бути концентраторами напружень?

7	Наведіть розрахункову схему деталі та вибір коефіцієнтів запасу  міцності.

8	Що таке жорсткість деталей машин? Види жорсткості. Як жорсткість впливає на роботу спряжених деталей? Шляхи підвищення жорсткості деталей машин.

9	Що таке зносостійкість? У чому виявляється вплив спрацювання на роботу деталей машин? Шляхи підвищення зносостійкості деталей машин.

10.	Наведіть призначення механічних передач та їх класифікацію.

11	Основні кінематичні і навантажувальні  параметри механічних передач.

12	Наведіть переваги та недоліки  зубчастих передач порівняно з пасовими та ланцюговими передачами.

13	Наведіть геометричні параметри  евольвентного зубчастого  зачеплення.

14. Геометричні параметри косозубчастих і шевронних коліс.Чому обмежують кут нахилу зубців косозубих і  шевронних коліс?

15	Основні способи виготовлення зубчастих коліс.

16	Можливі види відмов  закритих та відкритих зубчастих передач.

17	Основні критерії працездатного стану та розрахунку зубчастих передач.

18	Основні вимоги до матеріалу зубчастих коліс. Які матеріали використовують для виготовлення зубчастих коліс?

19	Переваги та недоліки конічних зубчастих передач.

20	Основні геометричні та кінематичні параметри конічної передачі.

21	Геометричні параметри черв'ячної передачі.

22	Кінематичні параметри черв'ячної передачі.

23	Основні види  відмов  черв'ячних передач.

24	Критерії працездатності та розрахунку черв'ячних передач.

25	Матеріали та конструкції черв'яків та  черв'ячних коліс.

26	Переваги та недоліки черв'ячних передач.

27	Тепловий  розрахунок черв'ячної передачі.

28	Шляхи підвищення довговічності черв'ячних передач.

29	Геометричні і кінематичні параметри плоскопасової передачі.

30	Геометричні і кінематичні параметри клинопасової передачі.

31	Силові залежності в пасовій передачі.

32	Види і причини відмов  пасових передач. Критерії працездатності та розрахунку пасових передач.

33	Напруження у вітках пасової передачі. Чому обмежують кут обхвату пасом малого шківа?

34	Передача зубчастим пасом. Конструкція, переваги зубчасто-пасових передач перед звичайними пасовими передачами.

35	Принцип роботи, конструкція фрикційних передач, область використання фрикційних передач.

36	Переваги та недоліки ланцюгових передач. Галузь їх використання. Основні  параметри приводних ланцюгів.

37	Основні  види відмов і критерії  працездатності  та розрахунку ланцюгових передач.

38	Особливості конструювання ланцюгових передач.

39	Вали і осі. Конструктивні елементи валів. Відмінність за фукціональним призначенням.

40	Умови роботи та види відмов, критерії працездатності та розрахунку валів.

41	Переваги та недоліки підшипників ковзання. У яких випадках їх використовують?

42	Основні  види відмов підшипників ковзання. Критерії працездатності та розрахунку підшипників ковзання

43	Конструкція підшипників кочення. Призначення його основних деталей.

44	Переваги  та недоліки  підшипників кочення  порівняно з підшипниками ковзання; галузі їх  використання.

45	Класифікація підшипників кочення. Система умовного позначення підшипників  кочення.

46	Основні  види відмов,  критерії працездатності та розрахунку підшипників кочення.

47	Механічні муфти приводів. Основні та додаткові функції муфт приводів.

48	Задача добору муфти. Згідно з якими умовами добирають  муфти?

49	Глухі муфти. Приклади таких муфт. Особливості їх конструкції та розрахунку.

50	Пружні муфти, їх функції. Приклади таких муфт. Особливості їх конструкції та розрахунку.

51	Нарізі. Класифікація. Геометричні параметри метричної нарізі.

52	Умова самогальмування гвинтової пари.

53	Основні способи стопоріння  кріпильних деталей.

54	Розрахунок незатягнутого болтового з’єднання.

55	Розрахунок затягнутого болтового з’єднання

56	Особливості конструювання і розрахунку групового болтового з’єднання.

57	Шпонкові з’єднання. Призначення, класифікація, застосування у машинобудуванні.

58	Підбір і розрахунок призматичних шпонок.

59	Підбір і розрахунок сегментних шпонок.

60	Шліцьові з’єднання. Класифікація, застосування, переваги .

61	Особливості розрахунку шліцьових з’єднань.

62	Галузь використання зварних з’єднань. Переваги та недоліки зварних з’єднань порівняно з іншими з’єднаннями.

63	Основні види зварних з’єднань і типи зварних швів.

64	Розрахунок  стикового зварного з’єднання.

65	Особливості конструювання і розрахунок  напусткового зварного з’єднання.

Список літератури

1. Заблонський К.І. Деталі машин /К.І. Заблонський – Одеса: Астропринт, 1999, - 404с.

2. Киркач Н.Ф. Расчет и проектирование деталей машин/Н.Ф. Киркач, Р.А. Баласанян– Харьков: Основа, 1991.- 276с.

3. Коновалюк Д.М. Деталі машин /Д.М. Коновалюк, Р.М. Ковальчук – К.: Кондор, 2004. -584с.

4. Павлище В.Т. Основи конструювання та розрахунку деталей машин         /В.Т. Павлище – Львів: Афіша, 2003.- 560с

5. Чернілевський Д.В. та інш. Технічна механіка. Книга 4. Деталі машин. - К.: НМК ВО, 1992.

Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів

- Які характеристики міцності та як визначають статичними випробуваннями на розтягання?

- Яке практичне застосування мають характеристики міцності й пластичності матеріалів?

- Що таке кристалізація металів і сплавів?

- Що таке двокомпонентна діаграма фазової рівноваги і в яких координатах її будують?

- Подайте визначення фаз: рідкого розчину, фериту, аустеніту, цементиту.

- Який вміст вуглецю в цементиті й до якого типу сплавів він відноситься?

- Який фазовий склад перліту і ледебуриту та вміст у них вуглецю?

- Які лінії діаграми є лініями ліквідус і солідус?

- Які сплави називають сталями?

- На яких етапах виробництва сталі до її складу потрапляють марганець і кремній та як вони впливають на її властивості?

- Чому сірка і фосфор є шкідливими домішками в сталі, та в який спосіб зменшують їх шкідливу дію?

- Охарактеризуйте основні типи конструкційних та інструментальних вуглецевих сталей.

- Охарактеризуйте структуру, властивості й застосування білих чавунів.

- Охарактеризуйте вплив графіту на властивості машинобудівних чавунів.

- Яке значення в практиці гартування має прогартовуваність сталі та від яких чинників вона залежить?

- Які сталі називають легованими?

- Склад, режими термічної обробки, властивості та застосування деформівних алюмінієвих сплавів, що зміцнюються термічною обробкою.

- Чим відрізняються латуні від бронз?

- Назвіть основні галузі застосування мідних сплавів.

- У чому сутність ливарного виробництва? Перерахуйте основні ливарні властивості сплавів. Наведіть характеристику рідкотекучості, вкажіть чинники, що впливають на цю технологічну властивість.

- Перерахуйте та опишіть етапи технології виготовлення виливків в одноразових ливарних формах

- Опишіть склад модельного комплекту для виготовлення виливків в одноразових ливарних формах. Поясніть конструкцію кожного з його елементів. Чим відрізняється модель від готової деталі за конфігурацією та розмірами?

- Опишіть будову металевого злитка. Поясніть процес утворення окремих його зон. Які вимоги враховують при виготовленні виливків?

- Опишіть послідовно технологію виготовлення литва у металевих формах. Вкажіть переваги, недоліки та галузі застосування цього виду лиття.

- Наведіть схему будови та опишіть роботу агрегату відкритого типу для плавлення чавуну.

- Опишіть технологію заливання, охолодження, вибиваня, обрубування і очищення виливків.

- Перерахуйте основні причини утворення та видів ливарного браку.  Опишіть методи виправлення дефектів виливка.

- Перерахуйте та охарактеризуйте основні механічні властивості металів. Яка властивість металів закладена в основу обробки тиском?

- Сформулюйте основні фактори, від яких залежить пластичність сталей та опишіть вплив кожного з них.

- Коротко охарактеризуйте роль кожного з основних видів обробки металів тиском у розвитку машинобудування. Вкажіть види продукції, яку виробляють ними.

- Дайте визначення методу обробки металів тиском вальцюванням. Зазначте та охарактеризуйте види вальцювання.

- Опишіть та схематично зобразіть технологічний процес волочіння. Зазначити та описати складові операції цього процесу обробки тиском.

- Опишіть суть та технологічні особливості листового штампування. Які є технологічні операції листового штампування? Зазначте переваги, недоліки та особливості застосування цього виду обробки.

- Опишіть будову ацетиленокисневого полум’я. Поясніть, як впливає на якість зварних з’єднань співвідношення між кількістю ацетилену та кисню у зварювальному полум’ї?

- Дайте характеристику фізичної сутності та властивостей зварювальної дуги. Опишіть вплив магнітного поля на дугу.

- Опишіть способи добування і властивості ацетилену та основні типи ацетиленових генераторів.

- Опишіть сутність та область застосування газокисневого різання.

- Охарактеризуйте процес кристалізації металу шва. Опишіть структуру металу зварного шва та ділянок зони термічного впливу при дуговому зварюванні низьковуглецевих сталей.

- Опишіть конструкцію та роботу зварювального пальника та газового різака.

- Опишіть характерні металургійні процеси при дуговому зварюванні. Охарактеризуйте процеси забруднення та легування металу шва.

- Термічна обробка при зварюванні. Види та особливості застосування.

- Опишіть процес стружкоутворення при різанні металів та явища, що його супроводять. Класифікуйте види стружки.

- Перерахуйте та опишіть основні марки інструментальних сталей. Зазначте особливості їх застосування.

- Класифікація основних груп металорізальних верстатів.

- Схарактеризуйте явища тертя і зношування інструменту та його стійкості. Наведіть потрібні схеми.

- Опишіть склад та особливості застосування абразивного інструменту.

- Що таке полімери? Наведіть класифікацію полімерів за структурою їх макромолекул.

- Термопластичні пластмаси. Основні види та технологічні властивості.

- Термореактивні пластмаси. Основні види та технологічні властивості.

- Охарактеризуйте склад і класифікація гум.

Список літератури

1. Пахолюк А.П. Основи матеріалознавства і конструкційні матеріали / А.П.Пахолюк, О.А.Пахолюк  //  Посібник для студентів інженерних спеціальностей ВНЗ. Львів: Світ, 2005. 220с.

2. Сологуб М. А. Технологія конструкційних матеріалів  / М. А. Сологуб, І. О. Рожнецький, О. І. Некоз та ін. // 2-ге вид., перероб. і допов. Киїі: Вища шк., 2002. 374 с.

3. Гуляев А.П. Металловедение / А.П. Гуляев // М: Металлургия, 1986. 544 с.

4. Бєляєв В.І. Металознавство і зварювання. Лекції для студентів технічних спеціальностей – Харків: ХДАМГ, 2001. 96 с.

5. Пахаренко В. Л.  Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів (металургія, ливарне виробництво): Навчальний посібник.-Рівне: НУВГП, 2009. 179 с.

Сільськогосподарські машини

- Назвіть робочі та службові органи плуга та поясніть їх призначення. Опишіть послідовність підготовки плуга до роботи. Поясніть як і чим регулюють глибину оранки та вирівнюють раму плуга загального призначення у горизонтальній площині.

- Назвіть типи корпусів плуга та охарактеризуйте їх. Опишіть існуючі типи поверхонь лемішно-полицевого корпуса плуга та дайте їм характеристику. Поясніть за яких умов доцільно використовувати ті чи інші типи поверхонь.

- Назвіть призначення та особливості конструкцій оборотних, чизельних, ярусних та дискових плугів. Поясніть технологічний процес роботи кожного з них.

- Поясніть призначення та подайте класифікацію борін. Опишіть будову дискових борін. Дайте визначення кута атаки дискового знаряддя. Назвіть технологічні регулювання дискових борін.

- Поясніть призначення та подайте класифікацію культиваторів. Назвіть робочі органи культиваторів, дайте їм характеристику і поясніть особливості застосування. Опишіть можливі кріплення робочих органів до рами культиватора. Назвіть технологічні регулювання культиваторів.

- Назвіть типи котків. Опишіть їх призначення і особливості конструкції. Вкажіть умови їх застосування.

- Назвіть типи, призначення та особливості конструкцій комбінованих ґрунтообробних агрегатів.

- Назвіть типи різальних апаратів косарок та дайте їм характеристику. Опишіть принцип роботи косарок із сегментно-пальцевим і ротаційно-дисковим різальними апаратами. Поясність призначення косарок-плющарок.

- Назвіть види кормів із природних і сіяних трав та кукурудзи. Опишіть технології та подайте комплекси машин для їх заготівлі, вказавши перелік послідовних технологічних операцій, необхідних для отримання певного виду кормів із трав та кукурудзи.

- Опишіть загальну будову та принцип роботи прес-підбирача рулонного типу. Назвіть основні технологічні регулювання прес-підбирача. Вкажіть основні переваги і недоліки заготівлі пресованого сіна.

- Назвіть типи робочих органів машин для внесення мінеральних добрив. Опишіть загальну будову та принцип роботи машин для внесення мінеральних добрив. Поясніть їх основні технологічні регулювання.

- Назвіть типи робочих органів машин для внесення органічних добрив. Опишіть загальну будову та принцип роботи машин для внесення органічних добрив. Поясніть їх основні технологічні регулювання.

- Назвіть способи сівби і садіння сільськогосподарських культур. Поясніть їх переваги і недоліки. Які культури доцільно висівати кожним із них?

- Назвіть робочі органи зернової та овочевої сівалок та поясніть їх призначення. Опишіть будову і робочий процес котушкового висівного апарату. Поясніть, як змінюється норма висіву насіння котушковим висівним апаратом.

- Опишіть загальну будову та технологічний процес роботи зернової сівалки. Поясніть її основні технологічні регулювання.

- Опишіть загальну будову та технологічний процес роботи бурякової сівалки. Вкажіть типи висівних апаратів і сошників, якими обладнують бурякові сівалки. Поясніть її основні технологічні регулювання.

- Опишіть загальну будову та технологічний процес роботи кукурудзяної сівалки. Вкажіть типи висівних апаратів і сошників, якими обладнують кукурудзяні сівалки. Поясніть її основні технологічні регулювання.

- Опишіть загальну будову та технологічний процес роботи картоплесаджалки. Вкажіть типи садильних апаратів і сошників, якими обладнують картоплесаджалки. Назвіть основні технологічні регулювання картоплесаджалок та порядок їх здійснення.

- Опишіть методи боротьби зі шкідниками і хворобами с.-г. культур. Назвіть шляхи та типи машин для їх реалізації. Охарактеризуйте способи хімічного методу захисту рослин від шкідників і хвороб. Вкажіть їх переваги й недоліки. Наведіть типи машин для кожного з них.

- Вкажіть робочі органи обприскувачів та опишіть їх призначення. Опишіть технологічний процес роботи обприскувача штангового типу. Назвіть основні технологічні регулювання обприскувача та порядок їх здійснення.

- Назвіть способи збирання зернових культур та опишіть умови, за яких їх доцільно застосовувати. Вкажіть машини, які при цьому застосовують. Поясніть переваги і недоліки кожного із способів збирання зернових культур.

- Назвіть основні частини зернозбирального комбайна та опишіть їх призначення. Поясніть, якими системами обладнані сучасні зернозбиральні комбайни.

- Опишіть будову та технологічний процес роботи жниварки зернозбирального комбайна. Поясніть призначення і регулювання її мотовила і шнека. Назвіть типи приводів різальних апаратів жниварок зернозбиральних комбайнів, вкажіть їх переваги й недоліки. Назвіть можливі причини втрат зерна за молотильним апаратом.

- Назвіть типи молотильних апаратів зернозбиральних комбайнів. Охарактеризуйте принцип обмолоту зерна кожним з них. Назвіть основні регулювання молотильного апарату зернозбирального комбайна та можливі причини втрат зерна за молотильним апаратом.

- Опишіть загальну будову й регулювання складових молотарки зернозбирального комбайна, а саме: соломотряса, очистки (грохота) та молотильного апарата барабанного типу.

- Назвіть ознаки та властивості, за якими розподілять зернові (насіннєві) суміші. Поясніть принцип роботи решітного стану та трієрних циліндрів насіннєочисних машин.

- Коротко охарактеризуйте відомі способи збирання картоплі та машини, які при цьому використовуються. Назвіть та охарактеризуйте типи підкопувальних і сепарувальних робочих органів картоплекопачів і картоплезбиральних комбайнів.

- Назвіть способи збирання льону-довгунцю та машини для їх реалізації. Вкажіть типи бральних апаратів льонозбиральних машин (комбайнів) та охарактеризуйте їх Опишіть загальну будову та принцип роботи льонозбирального комбайна. Назвіть основні його технологічні регулювання та порядок їх здійснення.

- Вкажіть способи та технології збирання цукрових буряків. Назвіть робочі органи коренезбиральних машин (комбайнів) та охарактеризуйте їх. Опишіть основні технологічні регулювання коренезбиральних машин.

- Опишіть загальну будову та технологічний процес роботи картоплезбирального комбайна. Вкажіть основні його технологічні регулювання та порядок їх здійснення.

Письмове опитування

- Нарисувати схему перекидання скиби корпусом плуга. Вказати співвідношення між глибиною оранки та шириною захвату корпуса плуга для забезпечення стійкого положення повернутої скиби. Визначити максимальну глибину оранки корпусом з шириною захвату b=35 см, коли повернута скиба займе стійке положення.

- Нарисувати схему перекидання скиби корпусом плуга. Вказати співвідношення між глибиною оранки та шириною захвату корпуса плуга для забезпечення стійкого положення повернутої скиби. Визначити найбільшу ширину захвату полицевого корпуса плуга, при якій повернута скиба в’язкого ґрунту стає нестійкою, якщо глибина оранки а=25см.

- Нарисувати схему встановлення передплужника і дискового ножа по відношенню до корпуса плуга загального призначення та вказати на схемі числові значення їх відповідних розмірних параметрів.

- Нарисувати схему тригранного клина та вказати співвідношення між кутами трьохгранного клина.

- За формулою Горячкіна В.П. визначити середній тяговий опір трикорпусного начіпного плуга з масою 800 кг, шириною захвату кожного корпуса 35 см, що оре на глибину 22 см рухаючись із швидкістю 2 м/с (коефіцієнти: перекочування f=0,5; питомого опору ґрунту k=35 КПа; швидкісний коефіцієнт (=2000 Нс2/м4).

- За формулою Горячкіна В.П. визначити середній тяговий опір п’ятикорпусного начіпного плуга з масою 1200 кг, шириною захвату кожного корпуса 35 см, що оре на глибину 20 см рухаючись із швидкістю 2 м/с (коефіцієнти: перекочування f=0,4; питомого опору ґрунту k=60 КПа; швидкісний коефіцієнт (=2000 Нс2/м4).

- За формулою Горячкіна В.П. визначити середній тяговий опір шестикорпусного начіпного плуга з масою 1600 кг, шириною захвату кожного корпуса 35 см, що оре на глибину 25 см рухаючись із швидкістю 3 м/с (коефіцієнти: перекочування f=0,4; питомого опору ґрунту k=50 КПа; швидкісний коефіцієнт (=2000 Нс2/м4).

- Нарисувати схему для визначення ширина зони деформації ґрунту розпушувальною лапою. Визначити ширину зони деформації ґрунту розпушувальною лапою, товщина якої d = 4 cм, глибина обробітку  a=10 см, кут входження лапи в ґрунт  (=30 град, кут тертя ґрунту по сталі (=33 град, кут бічної деформації ґрунту лапою Ө = 44 град.

- Нарисувати схему для визначення ширина зони деформації ґрунту розпушувальною лапою. Визначити ширину зони деформації ґрунту розпушувальною лапою, товщина якої d = 6 cм, глибина обробітку  a=16 см, кут входження лапи в ґрунт  (=30 град, кут тертя ґрунту по сталі (=33 град, кут бічної деформації ґрунту лапою Ө = 40 град.

- Нарисувати схему для визначення ширина зони деформації ґрунту розпушувальною лапою. Визначити ширину зони деформації ґрунту розпушувальною лапою, товщина якої d = 2 cм, глибина обробітку  a=14 см, кут входження лапи в ґрунт  (=30 град, кут тертя ґрунту по сталі (=33 град, кут бічної деформації ґрунту лапою Ө = 42 град.

- Нарисувати схему розставлення лап культиватора для суцільного обробітку ґрунту. Визначити віддаль між рядами розпушувальних лап культиватора L, якщо глибина обробітку  a=10 см, виліт носка лапи  l0=10см, кут входження лапи в ґрунт  (=30 град  і кут тертя ґрунту по сталі (=33 град.

- Нарисувати схему розставлення лап культиватора для міжрядного обробітку сільськогосподарських культур. Визначити віддаль між рядами розпушувальних лап культиватора L, якщо глибина обробітку  a=12 см, виліт носка лапи  l0=12см, кут входження лапи в ґрунт  (=30 град і кут тертя ґрунту по сталі (=33 град.

- Нарисувати схему розставлення лап культиватора для суцільного обробітку ґрунту. Визначити віддаль між рядами розпушувальних лап культиватора L, якщо глибина обробітку  a=14 см, виліт носка лапи  l0=10см, кут входження лапи в ґрунт  (=25 град і кут тертя ґрунту по сталі (=33 град.

- Нарисувати схему розставлення лап культиватора для міжрядного обробітку сільськогосподарських культур. Визначити віддаль між рядами розпушувальних лап культиватора L, якщо глибина обробітку  a=16 см, виліт носка лапи  l0=12см, кут входження лапи в ґрунт  (=25 град і кут тертя ґрунту по сталі (=33 град.

- Нарисувати схему і описати принцип роботи решітного стану (решета Б1, Б2, В і Г) насіннєочисної машини під час розділення зернової суміші.

- Нарисувати схему і описати принцип роботи трієрних циліндрів насіннєочисної машини під час розділення зернової суміші.

- Нарисувати схему для визначення початкової і кінцевої швидкостей різання різального апарату сегментно-пальцевого типу з кривошипно-шатунним приводом ножа.

- Нарисувати схему для визначення умови защемлення рослин різальною парою сегментно-пальцевого різального апарату із зображенням сил, що діють на рослину. Вказати аналітично умову защемлення рослин різальною парою.

- Визначити ширину захвату зубової борони при числі поперечних планок  M=5; поздовжніх  N=5 і ширині міжрядь (віддаль між слідами двох сусідніх зубів)  a=4 см.

- Визначити показник кінематичного режиму роботи мотовила жатки, що має радіус R=60 см; частоту обертання п=30 об/хв і поступальну швидкість  Vм=1,5 м/с.

- Визначити хвилинну витрату q (л/хв) отрутохімікату обприскувачем, що рухається зі швидкістю 8 км/год., має робочу ширину захвату Bр=21,6 м і нормою витрати отрутохімікату  Q=200 л/га.

- Визначити ширину захвату зубової борони при числі поперечних планок  M=5; поздовжніх  N=6 і ширині міжрядь (віддаль між слідами двох сусідніх зубів)  a=5 см.

- Визначити показник кінематичного режиму роботи мотовила жатки, що має радіус R=60 см; частоту обертання п=50 об/хв і поступальну швидкість  Vм=2,0 м/с.

- Визначити хвилинну витрату q (л/хв) отрутохімікату обприскувачем, що рухається зі швидкістю 15 км/год., має робочу ширину захвату Bр=40 м і нормою витрати отрутохімікату  Q=300 л/га.

- Визначити ширину захвату зубової борони при числі поперечних планок  M=5; поздовжніх  N=4 і ширині міжрядь (віддаль між слідами двох сусідніх зубів)  a=6 см.

- Визначити показник кінематичного режиму роботи мотовила жатки, що має радіус R=60 см; частоту обертання п=40 об/хв і поступальну швидкість  Vм=2,5 м/с.

- Визначити хвилинну витрату q (л/хв) отрутохімікату обприскувачем, що рухається зі швидкістю 12 км/год., має робочу ширину захвату Bр=16,4 м і нормою витрати отрутохімікату  Q=400 л/га.

Список літератури

1.Сільськогосподарські машини. Підручник / Д.Г. Войтюк, Г.Р. Гаврилюк; За ред. Д.Г. Войтюка – К.: Урожай, 1994. 488 с.

2. Сільськогосподарські та меліоративні машини: Підручник / Д.Г. Войтюк, В.О. Дубровін, Т.Д. Іщенко та ін.; За ред. Д.Г. Войтюка – К.: Вища освіта, 2004. 554 с.

3. Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва: підруч. у 2 т: Т 1 / А.В. Рудь, І.М. Бендера, Д.Г. Войтюк та ін.; за ред. А.В. Рудя. –К.: Агроосвіта, 2012.584 с.

4.Практикум з технологічної наладки та усунення несправностей сільськогосподарських машин / Г.Р. Гаврилюк, Г.І. Живолуп, П.С. Короткевич та ін. К.: Урожай, 1995.

5.Семен Я.В., Крупич О.М., Ріпка І.І., Мігован Г.М. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни „Сільськогосподарські і меліоративні машини” (розділ 1) для студентів спеціальності 6.100202 „Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва” освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр”. –Львів.: ЛНАУ, 2008. –56 с.

ТРАКТОРИ І АВТОМОБІЛІ

- Обґрунтувати необхідність регулювання теплових зазорів клапанів ДВЗ.

- Вказати, які вимоги ставляться до бензинових ДВЗ.

- Обґрунтувати особливості очищення палива в бензинових і дизельних двигунах. Типи паливних фільтрів.

- Опишіть принцип роботи системи охолодження 4-ох тактного ДВЗ.

- Як проводиться догляд за системою охолодження ДВЗ?

- Обгрунтувати необхідність мащення тертьових поверхонь автотракторних двигунів. Способи мащення та їх аналіз.

- Пояснити причини затрудненого пуску дизельних ДВЗ у зимовий період.

- Назвати техніко-економічні показники ДВЗ.

- Які особливості передачі крутного моменту від двигуна до ведучих коліс автомобілів з переднім і заднім ведучими мостами.

- Описати робочий цикл 4-ох тактного дизельного двигуна.

- Опишіть будову і роботу інжекторної системи живлення ДВЗ.

- Назвіть відмінності у системах живлення дизельного і бензинового двигунах.

- Опишіть, з яких елементів складається система мащення ДВЗ?

- З яких елементів складається система охолодження ДВЗ? Вкажіть його температурний режим роботи.

- Поясніть причини виникнення детонації у ДВЗ.

- Вкажіть способи усунення детонаційного згоряння палива у ДВЗ.

- Що ви розумієте під ступенем стиску ДВЗ?

- Що називається літражем двигуна?

- Як класифікуються трансмісії тракторів і автомобілів?

- Поясніть особливості передачі крутного моменту від двигуна через механічну чи гідромеханічну трансмісії до ведучих рушіїв.

- Як поділяються муфти зчеплення? Основне їх призначення.

- Назвати несправності фрикційних муфт зчеплення. Вказати способи їх усунення.

- Подати послідовність регулювання фрикційної муфти зчеплення.

- Назвати причини несправностей механічних коробок передач.

- Нарисуйте кінематичну схему трьохвальної КПП і поясніть її?

- Призначення і будова ходової частини колісного трактора.

- Призначення і будова ходової частини автомобіля.

- Призначення та загальна будова рульового керування автомобіля.

- Пояснити вплив геометричних параметрів установлення керованих коліс на їх довговічність та курсову стійкість руху.

- Описати послідовність регулювань розвалу і сходження керованих коліс автомобіля.

- Описати призначення та будову рульової трапеції трактора.

- Призначення, загальна будова гальмівних систем автомобілів.

- Як класифікуються гальмівні системи автомобіля?

- Пояснити будову, роботу рульового керування вантажного автомобіля.

- Пояснити будову і роботу системи гальм вантажного автомобіля.

- Опишіть будову і роботу гідромеханічної коробки передач.

- Описати будову та принцип дії стартерної акумуляторної батареї.

- За якими ознаками і як визначають технічний стан акумуляторної батареї?

- Опишіть призначення і будову генераторної установки змінного струму.

- Нарисувати електричну схему системи пуску ДВЗ і пояснити її.

- Пояснити необхідність регулювання кута випередження запалювання бензинового двигуна.

- Як впливає наявність повітря у гідравлічній гальмівній системі автомобіля. Назвіть способи його усунення.

- Як маркуються автомобільні шини. Навести приклад.

- Призначення і будова кривошипно-шатунного механізму ДВЗ.

- З яких елементів складається система живлення дизельних ДВЗ.

- Опишіть переваги та недоліки механічної і гідрооб’ємної трансмісій.

- Призначення, будова і принцип роботи диференціала ведучих мостів.

- Вкажіть відмінності у конструкції переднього і заднього ведучих мостів автомобіля.

- Опишіть будову та принцип роботи рульового механізму трактора МТЗ.

- Призначення і будова антиблокувальної системи гальм легкового автомобіля.

Список літератури

1. Кисликов В.Ф. Лущик В.В. Будова й експлуатація автомобілів : Підручник. 6-те вид. Київ: Либідь, 2006. 400 с.

2. Сажко В.А. Електрообладнання автомобілів і тракторів. Підручник. Київ: Каравела, 2009. 400 с.

3. Лудченко О.А. Технiчна експлуатацiя i обслуговування автомобілів: підручник. - Київ: Вища школа, 2007. 527 с.

4.Білоконь Я.Ю. Окоча А.І., Войцехівський С.О. Трактори та автомобілі: Вища освіта, 2003. 560 с.

Гідроприводи сільськогосподарської техніки

1. Проаналізуйте параметри, що характеризують роботу об'ємних насосів гідросистеми.

2.  Наведіть методику визначення зусилля, яке створюється поршнем силового гідроциліндра.

3. Проаналізуйте конструкцію поршневі насоси. Охарактеризуйте принцип дії, робочий об’єм, подачу, переваги та недоліки.

4. Наведіть методику визначення тиску на виході насоса, якщо відомо зусилля на силовому гідроциліндрі.

5. Проаналізуйте конструкцію шестеренних насосів. Охарактеризуйте принцип дії, робочий об'єм, подачу, переваги та недоліки.

6. Побудуйте  принципову  схему  гідросистеми   рульового   керування зернозбирального комбайна, яка складається з насоса, запобіжного клапана, розподільника, силового гідроциліндра тощо.

7. Проаналізуйте радіально-поршневі насоси. Охарактеризуйте принцип дії робочий об'єм, подачу.

8.   Проаналізуйте   аксіально-поршневі   насоси   з   похилим   диском. Охарактеризуйте принцип роботи, робочий об'єм, подачу, переваги та недоліки.

9. Побудуйте   принципову  схему  гідросистеми   рульового   керування зернозбирального комбайна, яка складається з насоса, запобіжного клапана, розподільника, силового гідроциліндра тощо.

10. Проаналізуйте методику розрахунку коефіцієнта корисної дії та ефективної потужності насоса.

11. Побудуйте принципову схему підйому жатки зернозбирального комбайна, яка складається з насоса, запобіжного клапана, розподільника, силового гідроциліндра тощо.

14. Проаналізуйте переваги та недоліки гідроприводів.

15. Побудуйте принципову схему гідросистеми підйому кузова автомобіля-самоскида, яка складається з насоса, запобіжного клапана, розподільника, силового гідроциліндра тощо.

16. Наведіть класифікацію гідродвигунів. Подайте аналіз параметрам, які характеризують роботу гідродвигунів.

17. Наведіть класифікацію гідроциліндрів. Проаналізуйте методику розрахунку зусилля на штокові, швидкість руху штока.

18. Побудуйте принципову схему гідросистеми підйому мотовила зернозбирального комбайна, яка складається з насоса, запобіжного клапана, розподільника, силового гідроциліндра тощо.

19. Охактеризуйте диференціальну схему під'єднання гідроциліндрів.

20. Побудуйте принципову схему гідросистеми підйому клапана копнувача зернозбирального комбайна, яка складається з насоса, запобіжного клапана, розподільника, силового гідроциліндра тощо.

21. Охарактеризуйте шестеренні гідромотори. Проаналізуйте будову, роботу, робочий об'єм та момент на валу.

23 Охарактеризуйте аксіально-поршневі гідромотори з похилим диском. Проаналізуйте будову, роботу, робочий об’єм та момент на валу.

24. Проаналізуйте методику розрахунку корисної потужності та коефіцієнту корисної дії гідравлічних моторів.

25.Побудуйте принципову схему гідросистеми підйому викопуючих апаратів коренезбиральної машини, яка складається з насоса, запобіжного клапана, розподільника, силового гідроциліндра тощо. Наведіть методику визначення зусилля, яке створюється поршнем силового гідроциліндра.

26. Наведіть класифікацію розподільників гідросистеми. Охарактеризуйте призначення, будову, роботу, витрату.

27. Наведіть класифікацію клапанів гідросистеми. Проаналізуйте типи клапанів, призначення.

29. Охарактеризуйте дроселі гідросистеми. Проаналізуйте призначення, витрату.

30. Охарактеризуйте регулятори потоку гідросистеми.

31. Побудуйте принципову схему гідросистеми підйому платформи самохідного шасі, яка складається з насоса, запобіжного клапана, розподільника, силового гідроциліндра тощо.

32. Охарактеризуйте дросельне  регулювання  об'ємного  гідроприводу.

Проаналізуйте схеми підключення дроселів.

33. Дайте аналіз об'ємному регулюванню гідроприводу зміною робочого об'єму насоса.

34. Дайте аналіз об'ємному регулюванню гідроприводу зміною робочого об'єму мотора.

35. Порівняйте способи регулювання гідроприводів.

36. Проаналізуйте методику розрахунку об'ємних гідроприводів. Наведіть методику підбору мотора.

37. Проаналізуйте методику розрахунку об'ємних гідроприводів. Наведіть методику підбору насоса.

38. Проаналізуйте методику розрахунку об'ємних гідроприводів. Наведіть методику визначення втрат тиску.

39. Проаналізуйте методику розрахунку об'ємних гідроприводів. Наведіть методику підбору трубопроводів.

40. Визначте коефіцієнт корисної дії гідроприводу та проаналізуйте його.

41. Проаналізуйте методику технічного обслуговування і діагностики гідродинамічного приводу.

42. Охарактеризуйте та наведіть правила безпеки під час експлуатації та обслуговування елементів гідродинамічного приводу.

43. Наведіть заходи захисту навколишнього середовища під час експлуатації і обслуговування гідросистеми сучасних машин.

44. Опишіть конструкцію гідротрансформатора, принцип дії, будова та призначення.

45.  Опишіть конструкцію гідромуфти, призначення та принцип дії.

46. Призначення та галузь застосування гідродинамічних передач.

47. Охарактеризуйте гідротрансформатори, будову, принцип дії і характеристика різних типів.

48. Опишіть комплексні і блокуючі гідротрансформатори.

49. Дайте пояснення способам регулювання швидкості вихідної ланки з гідронасосом змінної подачі, з гідродвигуном змінного робочого об’єму.

50. Порівняйте різні способи регулювання швидкості руху вихідного елементу об’ємного гідроприводу.

Список літератури

1. Гідравліка: Навчально-методичний комплекс. Навчально-методичний посібник. / В.І.Дуганець, І.М.Бендера, В.А. Дідур та ін. За ред. В.І. Дуганця, І.М.Бендери, В.А. Дідура.  Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В. 2013. 572 с.

2. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи : навчальний посібник /Ю. А. Бурєнніков, І. А. Немировський, Л. Г. Козлов. Вінниця: ВНТУ, 2013. 273 с.

3. Гідравліка, сільськогосподарське водопостачання та гідропневмопривод [В. А. Дідур, О. Д. Савченко, С. І. Пастушенко, С. І. Мовчан]; за заг. ред. В. А. Дідура. Запоріжжя : Прем’єр, 2005. 464 с.

4. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы / [Т. М. Башта, С. С. Руднев, Б. Б. Некрасов и др.]. М. : Машиностроение, 1982. 423 с.

Машини і обладнання та машиновикористання в тваринництві

- Наведіть будову та роботу подрібнювача рулонів і тюків для приготування грубих кормів. Вкажіть принцип регулювання ступеня подрібнення.

- Наведіть будову та роботу безрешітної дробарки концентрованих кормів. Вкажіть принцип регулювання ступеня подрібнення.

- Подайте особливості  будови та роботи змішувача кормів періодичної дії.  Запишіть залежність для визначення ступеня однорідності кормової суміші.

- Наведіть особливості  будови та роботи стаціонарного стрічкового кормороздавача, запишіть залежність для визначення його продуктивності.

- Подайте  будову, принцип роботи та регулювання мобільного кормороздавача.

- Подайте  будову та принцип роботи машини для миття і подрібнення коренеплодів.  Запишіть залежність для визначення подачі шнека.

- Наведіть будову та принцип роботи двотактного доїльного апарату. Запишіть залежність для визначення витрати повітря доїльним апаратом.

- Подайте особливості будови та роботи доїльної установки для доїння корів в стійлах в молокопровід. Запишіть залежність для визначення витрати повітря доїльною установкою.

9.	Подайте особливості будови та роботи доїльної установки для доїння корів в доїльних залах. Запишіть залежність для визначення технічної продуктивності доїльної установки.

10.	Подайте особливості будови та роботи доїльної установки конвеєрного типу «Карусель».	 Наведіть коротку її характеристику.

11.	Наведіть будову та роботу доїльної установки для доїння корів в літніх таборах та на пасовищах.

12.	Наведіть  будову та принцип роботи  очисника молока відцентрового типу.  Запишіть залежність для розрахунку безперервної роботи молоко очисника.

13.	Подайте  будову та принцип роботи холодильної установки абсорційного типу.  Запишіть залежність для визначення загального коефіцієнту теплопередачі ходильної установки.

14.	Поясніть  будову та принцип роботи холодильної установки пара компресорного типу.  Запишіть залежність для визначення площі теплообміну холодильної установки.

15.	Наведіть   будову та принцип роботи  пастеризаційно-охолоджувальної установки проточного типу.  Подайте коротку характеристику.

16.	Наведіть   будову та принцип роботи  сепаратора-очисника молока. Запишіть залежність  для визначення пускової потужності приводу електродвигуна молочного сепаратора.

17. Охарактеризуйте системи та способи утримання тварин ВРХ. Наведіть перелік технологічного обладнання для утримання тварин ВРХ.

19.	Наведіть технологічну схему та поясніть  будову та принцип роботи дискового подрібнювача коренеплодів.  Запишіть залежність для визначення його продуктивності.

20. 	Наведіть будову та принцип роботи молоткової дробарки концентрованих кормів. Запишіть залежність для визначення ступеня подрібнення.

21. Наведіть технологічну схему, будову та принцип  роботи дискової силосоморізки грубих кормів. Запишіть залежність для визначення  продуктивності силосоморізки з ножовим робочим органом.

22. Наведіть будову та принцип  роботи подрібнювача грубих кормів з штифтовим робочим органом, запишіть залежність для визначення його продуктивності.

23. Подайте будову та принцип роботи і дискового дозатора  кормів, запишіть залежність для визначення потужності на привід робочого органу дозатора.

24. Наведіть будову та принцип роботи барабанного дозатора кормів. Запишіть залежність для визначення його продуктивності.

26. Наведіть будову та принцип роботи шнекового дозатора кормів. Запишіть залежність для визначення потужності на привід робочого органу дозатора.

27. Подайте будову та принцип роботи вібраційного дозатора кормів. Запишіть залежність для визначення його продуктивності.

28. Наведіть та охарактеризуйте технологічне обладнання стригальних пунктів. Запишіть залежність для визначення продуктивності стригаля.

29.Наведіть та охарактеризуйте технологічне обладнання для забезпечення повітрообміну тваринницьких приміщень ВРХ. Запишіть залежність для визначення кратності повітрообміну тваринницьких приміщень.

30. Подайте особливості  технологічно-конструктивних схем первинної обробки молока залежно від способів доїння і умов його реалізації.

31. Наведіть особливості розрахунку  потоково-технологічних ліній комоцехів для ферм ВРХ.

32. Подайте особливості розрахунку витрати води для внутрішньої водопровідної мережі тваринницьких приміщень.

33. Наведіть	розрахунок кількості виробничих приміщень для ферми та їх внутрішнього обладнання .

34. Наведіть переваги і недоліки різних способів видалення екскрементів із тваринницьких приміщень.

35. Наведіть та охарактеризуйте технологічно-конструктивну схему приготування кормів в кормоцеху для ферми ВРХ. Подайте перелік технологічного  обладнання .

36.Наведіть та охаратктеризуйте технологічно-конструктивну  схеми ПТЛ приготування коренеплодів в кормоцеху для свиноферми. Подайте перелік технологічного  обладнання .

37.Наведіть технологічно-конструктивну  схему ПТЛ приготування комбікормів в кормоцеху для ферми ВРХ. Подайте перелік технологічного обладнання.

38. Наведіть  вимоги, що ставляться  до обладнання, яке використовується в комбікормових цехах.  Подайте допустимі концентрації аерогельного і елеваторного пороху.

39.Наведіть особливості розрахунку кількості силосів сировини та готової продукції.

40. Наведіть особливості трасування вакуумного трубопроводу для доїльних установок з доїнням в молокопровід.

41.Наведіть особливості розрахунку кількості машин для теплового обробітку молока.

42.Наведіть особливості розрахунку параметрів ПТЛ з мобільними кормороздавачами .

43.Наведіть особливості розрахунку  параметрів ПТЛ з стаціонарними кормороздавачами.

44.Наведіть особливості розрахунку  ПТЛ  роздачі корму із змішуванням компонентів в потоці та з пневмоскребковими кормороздавачами.

45.Наведіть особливості розрахунку  параметрів координатної системи роздачі корму.

46.Подайте технологічно-конструктивні  схеми  видалення екскрементів із приміщень. Наведіть  перелік технологічного обладнання.

47. Подайте технологічно-конструктивні схеми утилізації екскрементів. Наведіть  особливості розрахунку анаеробного технологічного процесу.

48. Наведіть та охарактеризуйте технологічно-конструктивні схеми ПТЛ водопостачання тварин і птиці.

49. Охарактеризуйте  стригальні пункти і цехи. Наведіть розрахунок кількості стригалів і пропускної  здатності стригального пункту.

50. Наведіть способи вентиляції тваринницьких приміщень та особливості підбору технологічного обладнання для створення мікроклімату.

51. Охарактеризуйте способи регулювання подачі вентиляційної системи та наведіть критерії вибору кратності повітрообміну.

52. Наведіть умови функціонування самотічної системи видалення екскрементів. Подайте особливості розрахунку резервуарів періодичної дії.

Список літератури

- Скорик О.П., Полупанов В.М. Науменко О.А., Дмитрів В.Т. Банга В.І. і ін. Проектування технологій і технічних засобів для тваринництва: Учбовий посібник/ За ред. Скорика О.П., Полупанова  В.М. Харків, ХНТУСГ, 2009. 429 с.

- Жинчин Я.С., Дмитрів В.Т., Сиротюк В.М., Банга В.І., Кондур С.М. Машини і обладнання для тваринництва //Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Машини та обладнання для тваринництва” для студентів ОКР “Бакалавр” спеціальності 6.091902 - механізація с.г.. Частина перша. Львів-2007. 44 с.

- Сиротюк В.М. Машини та обладнання для тваринництва./ Навчальний посібник. -Львів: Магнолія Плюс, 2004.200 с.

- Сиротюк	В.М., Дмитрів В.Т., Кондур С.М., Жинчин Я.С., Михайлецький М.І., Банга В.І., Ткачишин Р.С. Експериментальні дослідження машин і обладнання для тваринництва // Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Машини і обладнання для тваринництва” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” спеціальності 6.091902 - механізація сільського господарства, Львів.держ. агроуніверситет, 2007. 62

- Науменко О.А., Бойко І.Г., Нанка О.В. та ін. Підручник з машин та обладнання для тваринництва. За редакцією І.Г. Бойка. 2006. 225 с.

Ремонт машин та обладнання

- Подайте класифікацію основних способів відновлення спрацьованих деталей шляхом нанесення ремонтних матеріалів. Поясніть які основні критерії вибору технології відновлення для конкретної деталі.

- Подайте класифікацію способів відновлення зношених деталей за температурним впливом на деталь і товщиною нанесення ремонтного матеріалу.

- Перелічіть критерії вибору технологій відновлення зношених деталей. Вкажіть алгоритм вибору раціональної технології відновлення.

- Перелічіть критерії оцінки технічного рівня виробничого процесу ремонту машин і обладнання. Показники порівняльної оцінки аналогічних виробничих та технологічних процесів.

- Критерії формування окремих робочих місць у відділки, дільниці та окремі підрозділи ремонтного підприємства.

- Розкрийте суть методики розрахунку номенклатури та кількості ремонтно-технологічного обладнання майстерні.

- Розкрийте суть методики аналізу об’єкта ремонту з метою розробки технології його розбирання.

- Розкрийте суть методики компонування і технологічного оснащення робочого місця ремонтного підрозділу за змістом виконуваних операцій. Наведіть приклади.

- Поясніть методику коректування режимів механізованого наплавлення з метою зміни геометрії валика, товщини наплавленого шару та припуску на механічну обробку.

- Розкрийте суть методики розрахунку фондів часу і трудомісткості робіт для заданої номенклатури і програми ремонту.

- Розкрийте суть методики складання переліку і змісту операцій розбирання вузлів машин. Поясніть як провести підбір обладнання, пристроїв і інструментів для реалізації технології розбирання.

- Розкрийте суть методики розрахунків виробничих площ підрозділів ремонтного підприємства. Наведіть приклад розрахунку.

- Перелічіть мікрометричні способи дефектування. Дайте обґрунтування вибору технічних засобів для визначення зовнішніх та внутрішніх розмірів з різними допусками на виготовлення.

- Перелічіть несправності коробок перемикання передач. Поясніть їх причини, форми прояву та способи усунення

- Перелічіть несправності фрикційних муфт зчеплення та як вони себе проявляють? Способи усунення несправностей.

- Перелічіть основні дефекти корпусів редукторів та способи їх усунення

- Перелічіть основні дефекти робочих органів ґрунтообробної техніки та способи їх усунення.

- Перелічіть основні дефекти статорів та роторів електродвигунів, способи їх усунення.

- Перелічіть основні елементи електроприводів машин та способи визначення їх технічного стану.

- Перелічіть основні несправності ланцюгових передач та способи їх усунення.

- Перелічіть основні несправності пасових передач та способи їх усунення.

- Перелічіть основні несправності редукторів їх причини форми прояву, способи усунення.

- Перелічіть основні показники технічного рівня технологій ремонту машин. Наведіть приклади їх визначення.

- Наведіть основні причини «ведення» фрикційних муфт зчеплення, форми їх прояву та способи усунення.

- Наведіть основні причини «пробуксовування» фрикційних муфт зчеплення, форми їх прояву та способи усунення.

- Поясніть особливості складання дизельних двигунів, контроль параметрів окремих деталей та спряжень, що найбільше впливають на показники якості ремонту.

- Опишіть як проводиться перевірка технічного стану та регулювання ланцюгових передач.

- Опишіть як проводиться перевірка технічного стану та регулювання пасових передач.

- Поясніть, що є предметом технології ремонту машин. Які базові знання, з яких дисциплін потрібні для вирішення завдань технології ремонту.

- Поясніть, що таке річна програма, такт, фронт ремонту, тривалість технологічного процесу, суть цих параметрів, їх означення, розрахунок.

- Поясніть, як проводиться розрахунок чисельності робітників ремонтного підприємства. Які потрібно вихідні дані для розрахунків.

- Перелічіть складові частини часу вилучення машини з експлуатації. Від чого залежить структура часу вилучення машини з експлуатації. Як можна скоротити час вилучення машин з експлуатації?

- Розкрийте суть способів відновлення валів з пошкодженою зовнішньою та внутрішньою різзю залежно від особливості їх конструкції.

- Розкрийте суть технологій відновлення посадочних місць під підшипники в редукторах. Переваги і недоліки конкретних технологій.

- Розкрийте суть технологій відновлення шківів та зірочок різними способами. Перелічіть переваги і недоліки конкретних технологій.

- Розкрийте суть технологій дефектування блоків та головок блоків двигунів. Перелічіть причини можливих дефектів та способи їх усунення.

- Розкрийте суть методики комплектування деталей дизельних та бензинових двигунів. Перелічіть параметри комплектування. Наведіть приклади по основних групах деталей.

- Перелічіть основні несправності електричних двигунів, способи виявлення та усунення дефектів.

- Перелічіть основні несправності роторів електричних двигунів. Які основні операції технології їх ремонту?

- Наведіть приклад технології складання та регулювання редукторів тягових мостів автомобілів

- Наведіть приклади технологій усунення залишків пошкоджених різьбових стержнів з корпусних деталей. Вкажіть їх переваги та недоліки.

- Перелічіть основні операції технології комплектування і складання кривошипно-шатунного механізму. Основні принципи комплектування та вимоги до операцій комплектування.

- Розкрийте суть технологій перевірки і випробування генераторів самохідних машин. яке для цього потрібне оснащення?

- Розкрийте суть технологій перевірки і випробування стартерів самохідних машин. яке для цього потрібне оснащення?

- Розкрийте суть трудомісткості ремонтних робіт. Поясніть які є методи її розрахунку. Наведіть приклад розподілу трудомісткості за видами робіт.

- Поясніть в чому полягає суть формулювання задачі оптимізації технологічних процесів ремонту та відновлення. Назвіть критерії оптимізації.

- Поясніть як визначити технічний стан редукторів тягових мостів вантажних автомобілів? Як усунути виявлені несправності?

- Поясніть як розраховують кількість робітників ремонтних підприємств по місяцях календарного року?

- Вкажіть яких засад слід дотримуватися під час компонування планів ремонтних підприємств залежно від їх спеціалізації?

- Розкрийте суть технології дефектування та розточування гільз циліндрів. Подайте послідовність та зміст виконуваних операцій.

Список літератури

1. Аветісян В.К., Бантковський В.А., Луценко А.П., Польотов В.А., Рижов В.Г. Економіка ремонтного підприємства; За ред.. В.К. Аветісяна Харків, ХНТУСГ, 2005. 389 с.

2. Ремонт машин та обладнання: Підручник. / О.І.Сідашенко, О.А.Науменко, Т.С.Скобло, О.В.Тіхонов та ін.; За ред. О.І.Сідашенка, О.А.Науменка. 2-е вид. Х.: «Міськдрук», 2014. 742с.

3. Черновол М.І. Надійність сільськогосподарської техніки. Кіровоград: Код, 2010. 320 с.

4. Практикум з ремонту машин/О.І.Сідашенко, О.А.Науменко, А.Я.Поліський та ін.; За ред. О.І.Сідашенка, О.А.Науменка. К.: Урожай, 1995. 224с.

5. Ремонт машин / Сідашенко О.І., Науменко О.А. Поліський А.Я. та ін. Київ: Урожай. 1994. 400с.

# Експлуатація машин та обладнання

- Охарактеризуйте поняття «Виробничий процес» у рільництві.

- Опишіть роль якості роботи МТА у сільськогосподарському виробництві.

- Подайте класифікацію та властивості машинно-тракторних агрегатів.

- Вкажіть основні чинники, що впливають на якість виконання технологічних операцій і врожай в рослинництві.

- Вкажіть з яких видів опорів складається «Баланс потужності трактора» під час експлуатації машинно-тракторного агрегата.

- Опишіть зчіпні властивості трактора та шляхи їх поліпшення під час експлуатації машинно-тракторного агрегата.

- Вкажіть які складові формують тяговий опір сільськогосподарських машин.

- Вкажіть з яких видів опорів складається «Баланс тягових опорів сільськогосподарських машин».

- Опишіть шляхи поліпшення експлуатаційно-технологічних властивостей машинно-тракторного агрегата.

- Назвіть основні принципи комплектування машинно-тракторних агрегатів.

- Опишіть способи розрахунку складу машинно-тракторного агрегата.

- Опишіть особливості розрахунку складу начіпних, комбінованих і тягово-приводних агрегатів.

- Опишіть спосіб формування стикових міжрядь з використанням маркера та слідопокажчика.

- Охарактеризуйте вимоги до стійкості руху машинно-тракторного агрегата.

- Опишіть кінематичні характеристики робочої ділянки під час виконання технологічної операції.

- Опишіть кінематичні характеристики машинно-тракторного агрегата.

- Наведіть класифікацію поворотів машинно-тракторного агрегата.

- Подайте характеристику кінематичних параметрів поворотів та режимів руху машинно-тракторного агрегата.

- Назвіть способи руху машинно-тракторного агрегата, їх класифікація.

- Подайте методику визначення коефіцієнта робочих ходів машинно-тракторного агрегата.

- Подайте методику визначення оптимальної ширини загону під час виконання технологічної операції.

- Охарактеризуйте тягово-зчіпні показники енергозасобу (тягове зусилля трактора).

- Назвіть основні поняття та визначення продуктивності машинно-тракторного агрегата.

- Охарактеризуйте теоретичну, технічну та експлуатаційну продуктивність машинно-тракторного агрегата.

- Опишіть складові «Балансу часу зміни» під час використання МТА.

- Охарактеризуйте поняття «Ефективність праці» при виконанні механізованих робіт.

- Наведіть класифікацію енергозатрат на виконання механізованих робіт.

- Подайте методику розрахунку витрати паливо-мастильних матеріалів машинно-тракторного агрегата.

- Опишіть залежність зміни питомої витрати палива МТА залежно від ступеня завантаження двигуна трактора.

- Подайте методику визначення експлуатаційних витрат МТА, аналіз та шляхи зниження.

- Вкажіть критерії та методи оптимізації машинно-тракторного агрегата.

- Подайте класифікація сільськогосподарських вантажів (транспортні роботи МТА).

- Охарактеризуйте види маршрутів транспортних засобів (транспортні роботи МТА).

- Опишіть складові графіку руху транспортних засобів (транспортні роботи МТА).

- Подайте методику визначення потреби у транспортних засобах (транспортні роботи МТА).

- Опишіть експлуатаційні властивості навантажувально-розвантажувальних засобів в рільництві.

- Подайте методику визначення тягового опору ґунтообробного агрегату підчас виконання технологічної операції.

- Подайте методику визначення тягового опору одноопераційного агрегату підчас виконання технологічної операції.

- Подайте методику визначення раціональної кількості машин в сільськогосподарському агрегаті.

- Подайте методику визначення зусилля на перекочування трактора в залежності від способу агрегатування його з (причіпною чи начіпною) с.-г. машиною.

- Подайте методику визначення питомого тягового опору агрегату при оранці із врахуванням зміни швидкості руху.

- Подайте методику визначення тягового опору для одного корпуса плуга.

- Подайте методику визначення раціональної кількості корпусів плуга на вибраній передачі.

- Подайте методику визначення тягового опору орного комплексного агрегату (для начіпного і напівначіпного плуга).

- Подайте методику визначення тягового опору орного комплексного агрегату (для причіпного плуга).

- Подайте методику визначення сили, яка необхідна для рушання з місця трактора і причепа .на похилій площині.

- Опишіть умову перевірки достатньої сили зчеплення трактора з ґрунтом (в складі транспортного агрегату).

- Подайте методику визначення раціональної кількості тракторних причепів при рушанні трактора з місця.

- Опишіть характер дії сил опору при рушанні трактора і причепа з місця (подати схему).

- Подайте методику визначення допустимої робочої швидкості збиральних агрегатів.

Список літератури

1.      Експлуатація машин і оладнання: навчально-методичний комплекс [навч. посіб. Для студетів інженерних спеціальностей осв.-кваліф. Рівня «Бакалавр»] / І.М. Бендера, В.П. Грубий, П.І. Роздорожнюк та ін. Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2013. 576 с.

2.      Машиновикористання в землеробстві /В.Ю.Ільченко, Ю.П. Нагірний, П.А. Джолос та ін.; За ред, В.Ю.Ільченка і Ю.П. Нагірного. К. : Урожай, 1996.  384 с.

3.      Довідник з машиновикористання в землеробстві / За ред. В. І. Пастухова. Харків: Веста, 2001. 347 с.

4.      Експлуатація машинно-тракторного парку в аграрному виробництві 
В. Ю.Ільченко, П.І.Карасьов, А.С.Лімонт та ін.; За ред. В.Ю.Ільченка. К: Урожай,1993. 288 с.

5.      Типові задачі машиновикористання в землеробстві: Навчальний посібник. Ю.П.Нагірний, В.І.Затхей, В.В.Хом'як та ін, Львів; ЛДАУ, 2001. 172 с.

Основи охорони праці

- Назвіть основні законодавчі акти про охорону праці.

- Проаналізуйте основні принципи державної політики в галузі охорони праці.

- Проаналізуйте умови праці в АПК та їх вплив на працездатність та здоров’я людини.

- Назвіть гарантії прав працівників на охорону праці, пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці.

- Назвіть види відповідальності посадових осіб і працівників за порушення законодавства про охорону праці.

- Назвіть нормативно-правові акти з охорони праці.

- Проаналізуйте вимоги до інструкції з охорони праці.

- Охарактеризуйте  класифікацію шкідливих речовин за дією на організм людини.

- Охарактеризуйте  поняття про гранично допустимий рівень шкідливого фактора.

- Охарактеризуйте поняття про гранично допустиму концентрацію шкідливої речовини .

- Назвіть основні групи причин виробничого травматизму в АПК.

- Назвіть основні групи  індивідуальних  засобів захисту працівників від шкідливих речовин та небезпечних факторів.

- Назвіть основні групи  колективних засобів захисту працівників від шкідливих речовин та небезпечних факторів

- Назвіть основні завдання служби охорони праці на підприємствах.

- Назвіть основні завдання та зміст атестації робочих місць за умовами праці.

- Назвіть основні права та обов’язки спеціаліста з охорони праці підприємства.

- Назвіть основні принципи навчання з питань охорони праці.

- Охарактеризуйте зміст та порядок проведення вступного інструктажу охорони праці.

- Охарактеризуйте зміст проведення первинного інструктажу охорони праці.

- Охарактеризуйте зміст проведення повторного інструктажу охорони праці.

- Охарактеризуйте зміст проведення позапланового інструктажу охорони праці.

- Охарактеризуйте зміст проведення цільового інструктажу охорони праці.

- Назвіть органи державного нагляду за охороною праці.

- Назвіть основні права та відповідальність посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці.

- Громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону праці.

- Охарактеризуйте поняття “виробнича санітарія”, її складові елементи та значення.

- Охарактеризуйте поняття про мікроклімат робочої зони.

- Назвіть призначення основних приладів для контролю за параметрами мікроклімату.

- Охарактеризуйте загальні заходи та засоби нормалізації параметрів мікроклімату.

- Охарактеризуйте роль виробничої вентиляції, її види та вимоги до неї.

- Подайте класифікацію та особливості використання засобів індивідуального захисту органів дихання.

- Назвіть основні складові елементи системи штучної (механічної) вентиляції.

- Охарактеризуйте види виробничого освітлення та вимоги санітарних нормативів до нього.

- Охарактеризуйте види природного освітлення і його нормування.

- Охарактеризуйте види штучного освітлення і його нормування.

- Охарактеризуйте поняття “вібрації”, її вплив на організм людини.

- Охарактеризуйте заходи та засоби індивідуального та колективного захисту від вібрації.

- Охарактеризуйте поняття “шум”, його вплив на організм людини.

- Охарактеризуйте заходи та засоби індивідуального та колективного захисту від шуму.

- Охарактеризуйте системи опалювання, їх види та особливості використання.

- Охарактеризуйте особливості використання кольорів та знаків безпеки.

- Назвіть загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання та процесів.

- Назвіть види технічних засобів безпеки праці та їх призначення.

- Поняття про класифікацію приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним струмом.

- Назвіть особливості надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

- Назвіть види дії електроструму на організм людини.

- Охарактеризуйте умови ураження людини електричним струмом при дотику або наближенні до струмоведучих частин.

- Охарактеризуйте види захисту від ураження електричним струмом.

- Дайте визначення понять “пожежа”, “горіння”, “вибух”. Небезпечні та шкідливі фактори, пов’язані з пожежею.

- Назвіть основні причини виникнення пожеж в АПК.

- Подайте класифікацію речовин та матеріалів за їх горючістю та вибуховістю.

- Подайте класифікацію та призначення основних груп засобів пожежогасіння.

- Подайте класифікацію вибухо-небезпечних та пожежонебезпечних приміщень і зон.

- Охарактеризуйте основні типи та особливості використання  вогнегасників.

- Назвіть дії персоналу за умови виникнення пожежі.

Основи охорони праці

- Пістун І. П., Хомяк Й. В., Хомяк В. В. Охорона праці в сільському господарстві (технічне обслуговування і ремонт машин сільськогосподарського виробництва): навч. посіб. Суми : ВДТ «Університетська книга», 2007. 456 с.

- Охорона праці (практикум) : Навч. посібник / І.П.Пістун, А. П. Березовецький, І.І.Кельман, Т.Ю.Затварська, за ред. І.П.Пістуна. Львів : Тріада плюс, 2011.  436 с.

- Охорона праці (гігієна праці та виробнича санітарія) : навчальний посібник / І.П.Пістун, А. П. Березовецький, В.О.Тимочко, І. М. Городецький; за ред. І.П.Пістуна. Львів : Тріада плюс, 2017. Ч. І. 620 с.

- Охорона праці (гігієна праці та виробнича санітарія) : навчальний посібник / І.П.Пістун, В.О.Тимочко, І. М. Городецький, А. П. Березовецький ; за ред. І.П.Пістуна. Львів : Тріада плюс, 2015. Ч. ІІ. 224 с.

- Пістун І. П., Березовецький А. П.,  Березовецький С. А. Охорона праці в галузі сільського господарства (рослинництво): навч. посіб. Суми : ВДТ «Університетська книга», 2009. 368 с.

- Пістун І. П., Березовецький А. П.,  Березовецький С. А. Охорона праці в галузі сільського господарства (тваринництво, птахівництво): навч. посіб. Суми : ВДТ «Університетська книга», 2012. 504 с.