Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет природокористування

Факультет механіки, енергетики та інформаційних технологій

ПРОГРАМА

АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ

для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт»

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Дубляни 2022

ВСТУП

Відповідно до наказу ректора і змін у освітніх програмах рівень здобутих студентами знань перевіряють на атестаційному екзамені, який для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти проводять на завершальному етапі навчання.

Атестаційний екзамен передбачає вирішення кваліфікаційних завдань, які дозволяють виявити рівень підготовки студентів, ступінь володіння професійними знаннями та уміннями виконання виробничих функцій, зазначених у освітньо-професійній програмі.

На атестаційний екзамен виносять наступні дисципліни робочого навчального плану: Матеріалознавство і технологічні основи машинобудування, Основи конструювання, Експлуатаційні матеріали, Автомобілі (конструкція), Автомобілі (теорія), Автомобільні двигуни, Електричне та електронне обладнання автомобілів, Технічна експлуатація автомобілів, Основи технічної діагностики, Охорона праці.

Розділи програми екзамену підготовлені на основі програм дисциплін, що увійшли до її складу і не є їх повторенням.

Атестаційний екзамен є комплексною перевiркою знань студентiв з дисциплiн навчального плану за питаннями, складеними вiдповiдно до навчальних програм за методикою, визначеною Львівським НУП.

Під час підготовки до екзамену студенти повинні використовувати власний досвід, набутий під час виконання лабораторних, практичних робіт, проходження навчальних і  виробничих  практик, вивчення загальнотехнічних дисциплін і дисциплін професійної та практичної підготовки. Їм рекомендується користуватися літературою, список якої наведено після  переліку питань кожної дисципліни.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

І ПИТАННЯ АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ

Матеріалознавство і технологічні основи машинобудування

| 1 | Охарактеризуйте поняття твердості металів. Опишіть способи її визначення та назвіть приклади позначення. |
| --- | --- |
| 2 | Які сплави називають сталями? Наведіть декілька марок та розшифруйте їх. |
| 3. | Поясніть, чому сірка і фосфор є шкідливими домішками в сталях. Опишіть способи зменшення їх шкідливої дії? |
| 4. | Які сталі називають легованими? Приведіть декілька марок та розшифруйте їх. |
| 5. | Опишіть мету і порядок проведення гартування металів. Які перетворення відбуваються в залізі під час його охолодження? |
| 6. | Опишіть основні вимоги до автомобільних шин. Назвіть приклад маркування шин легкового автомобіля та дайте розшифровку. |
| 7. | Сформулюйте та опишіть вимоги до металів, з яких виготовляють ресори автомобілів. |
| 8. | Перерахуйте та опишіть основні марки інструментальних сталей. Зазначте особливості їх застосування, назвіть приклад маркування і поясніть його. |
| 9. | Наведіть основні види зварювань металів, що використовуються під час виготовлення та ремонту автомобілів. |
| 10. | Опишіть види термічної обробки металів. Наведіть приклади їх застосування. |
| 11. | Наведіть основні властивості чавунів. Вкажіть їх маркування та дайте розшифровку. Наведіть їх приклади в автомобілях. |
| 12. | Наведіть перелік матеріалів, які застосовуються для виготовлення кривошипно шатунного механізму двигуна внутрішнього згоряння. Вкажіть основні вимоги до них. |
| 13 | Наведіть матеріали, які використовуються для виготовлення підшипників ковзання. Опишіть вимоги до них. |
| 14. | Перерахуйте основні фізико-механічні властивості металів. |
| 15. | Вкажіть марки та опишіть властивості сталей, які використовуються для виготовлення деталей системи випуску відпрацьованих газів автомобільних двигунів. |
| 16. | Що таке металевий сплав, компонент, фаза, система, критична точка перетворення? |
| 17. | Назвіть основні матеріали, які використовуються для виготовлення деталей системи охолодження ДВЗ. Вкажіть основні вимоги до них. |
| 18. | Охарактеризуйте основні типи конструкційних, інструментальних та спеціальних легованих сталей. Наведіть марку однієї з них та дайте розшифровку. |
| 19. | Приведіть основні вимоги до сталей,які використовуються для виготовлення кузова автомобіля. Наведіть приклад марки даної сталі та дайте її повну розшифровку. |
| 20. | Вкажіть, які фізико-хімічні властивості палива та оливи впливають на легкість запуску дизеля за умови низьких температур. |
| 21. | Приведіть основні вимоги до матеріалів, які використовуються для виготовлення колінчастих валів автомобільних двигунів. |
| 22. | Для чого призначена термообробки сталі. Опишіть способи її виконання. |
| 23. | Наведіть оснівні властивості конструкційних сталей, які домішки є небажаними в їх складі? |
| 24. | Наведіть основні типи матеріалів, які застосовують для зменшення тертя в механізмах ДВЗ. |
| 25. | Опишіть види і марки чавунів, які застосовуються в автомобілебудуванні. Наведіть приклади їх застосування. Список літератури 1. Пахолюк А.П. Пахолюк О.А. Основи матеріалознавства і конструкційні матеріали: посібн. для студентів інженерних спеціальностей. Львів : Світ, 2005. 220 с. 2. Сологуб М. А. Технологія конструкційних матеріалів / М. А. Сологуб, І. О. Рожнецький, О. І. Некоз та ін. // 2-ге вид., перероб. і допов. - К.: Вища шк., 2002. - 374 с. 3. Гуляев А.П. Металловедение / А.П. Гуляев // М.:Металлургия, 1986. - 544 с. 4. Бєляєв В.І. Металознавство і зварювання. Лекції для студентів технічних спеціальностей – Харків: ХДАМГ, 2001. - 96 с. 5. Пахаренко В. Л. Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів (металургія, ливарне виробництво): Навчальний посібник.-Рівне: НУВГП, 2009,-179с.:іл. |

Основи конструювання

| 1 | Визначити міжосьову віддаль aw циліндричної прямозубої передачі, якщо модуль m=3 мм, а число зубців коліс z1= 18; z2= 82. |
| --- | --- |
| 2 | Охарактеризуйте втомне спрацювання робочої поверхні зубів шестерні. Наведіть ознаки прояву такого спрацювання. |
| 3. | Наведіть основні параметри ланцюгової передачі. |
| 4. | Опишіть умову робото здатності фрикційних передач. Наведіть приклади їх застосування в автомобілях. |
| 5. | Опишіть методики визначення зусилля затяжки болтових з’єднань. Які болтові з’єднання в двигуні внутрішнього згорання підлягають обов’язковій перевірці на зусилля затяжки? |
| 6. | Визначіть крутні моменти Т1 і Т2 на валах одноступеневого циліндричного редуктора, якщо на веденому валу потужність Р2=5 КВт, кутова швидкість ω2=100 рад/с, передаточне число u=3. К.к.д. передачі η=0,96. |
| 7. | Опишіть послідовність підбору опори кочення для валів редукторів. Назвіть частини автомобіля, до складу яких редуктори різних конструкцій. |
| 8. | Опишіть будову, класифікацію та основні параметри барабанних гальм. Наведіть приклади їх застосування в гальмівних системах автомобілів. |
| 9. | Поясніть умову руху вантажу по похилій скатній поверхні гравітаційного транспорту. |
| 10. | Подайте класифікацію та конструктивні особливості підшипників кочення. Наведіть приклади їх маркування та розшифруйте. |
| 11. | Наведіть послідовність розрахунку призматичних шпонок на міцність. |
| 12. | Визначити діаметр ділильного кола d прямозубого циліндричного колеса, якщо діаметр вершин зубців dа = 180 мм, а число зубців z=58 |
| 13 | Охарактеризуйте сили, які діють в конічній зубчастій парі. Наведіть приклади її застосування у вузлах і механізмах автомобілів. |
| 14. | Опишіть методику вибору матеріалу для виготовлення зубчастих коліс. |
| 15. | Поясніть умову самогальмування черв’ячної передачі. |
| 16. | Охарактеризуйте геометричні параметри зварних швів. |
| 17. | Визначіть допустиме навантаження для зварного з’єднання, якщо довжина шва l=100 мм, катет шва k = 5 мм і допустиме напруження зрізу шва [τ]зp=80 МПа. |
| 18. | Опишіть послідовність підбору опори кочення для валів редукторів. |
| 19. | Охарактеризуйте фактори, які впливають на стійкість колісних автомобільних кранів. |
| 20. | Наведіть основні властивості вантажів, які визначають можливість їх транспортування автомобілями-самоскидами. |
| 21. | Визначити колову швидкість конічного зубчастого колеса V, якщо середній модуль mm = 5 мм, число зубців z = 25, кутова швидкість ω = 100 рад/с. |
| 22. | Визначіть силу у прямозубому зубчастому зачепленні, якщо крутний момент на валу Т = 20 103 Нмм, модуль m = 2 мм, число зубців z =20. |
| 23. | Визначити середній діаметр колеса конічної зубчастої передачі dm2, якщо середній модуль передачі mm= 2 мм, число зубців шестерні z1= 20, передаточне число u = 2. |
| 24. | Визначіть загальне передаточне число приводу, який складається з пасової передачі і циліндричного редуктора, якщо діаметр ведучого шківа d1 = 250 мм, діаметр веденого шківа d2 = 500 мм, кількість зубців шестерні z1 = 23, кількість зубців колеса z2 = 69. |
| 25. | Опишіть методику позначення пасової передачі. Основи конструювання 1. Заблонський К.І. Деталі машин. Одеса: Астропринт, 1999, 404 с. 2. Киркач Н.Ф. Баласанян Р.А. Расчет и проектирование деталей машин. Харьков: Основа, 1991. 276 с. 3. Коновалюк Д.М. Ковальчук Р.М. Деталі машин. Київ: Кондор, 2004.584 с. 4. Павлище В.Т. Основи конструювання та розрахунку деталей машин. Львів: Афіша, 2003.- 560 с 5. Чернілевський Д.В. та ін. Технічна механіка. Кн. 4. Деталі машин. Київ: НМК ВО, 1992. |

Експлуатаційні матеріали

| 1 | Які особливості роботи трансмісійних олив? Наведіть їх класифікацію за вітчизняними стандартами та міжнародною класифікацією. Чи можливо їх змішувати та взаємозамінювати? |
| --- | --- |
| 2 | Опишіть традиційні види палива, які застосовуються в ДВЗ. Охарактеризуйте елементарний склад рідкого палива. |
| 3. | Опишіть методи і способи перевірки технічного станурульового керування автомобіля. |
| 4. | Поясніть причини низької ефективності гальм автомобіля? |
| 5. | У чому полягає суть методу проведення ТО і ТР за допомогою спеціалізованих бригад? |
| 6. | Які альтернативні палива та компоненти можливо використовувати як добавки до бензинів? З якою метою це здійснюється? |
| 7. | З якою метою в автомобільних двигунах застосовується рециркуляція відпрацьованих газів? |
| 8. | Які заходи експлуатаційного характеру дозволяють понизити детонацію в двигуні внутрішнього згоряння? |
| 9. | Яке устаткування повинне бути в обов’язковому порядку присутнім на постах ремонту газо-балонного обладнання автомобілів? |
| 10. | Які переваги мають автомобільні двигуни, оснащені двоконтурною системою охолодження двигуна? |
| 11. | Охарактеризуйте основні причини та наслідки зниження тиску моторної оливи в двигуні внутрішнього згоряння. |
| 12. | Визначити діаметр ділильного кола d прямозубого циліндричного колеса, якщо діаметр вершин зубців dа = 180 мм, а число зубців z=58 |
| 13 | Яке згоряння палива називається детонаційним? Як воно впливає на роботу двигуна? Опишіть зовнішні ознаки ї її прояву. |
| 14. | Які переваги і недоліки мають стартерні акумуляторні батареї зі свинцевими пластинами з додаванням кальцію? |
| 15. | Охарактеризуйте методи контролю зусиль затягування різьбових з’єднань. |
| 16. | Яке призначення присадок до моторних олив? Чи можливо додавати присадки до моторних олив з метою збільшення терміну їх використання? |
| 17. | Назвіть основні причини зміни якості моторної оливи відбуваються під час роботи двигуна? |
| 18. | В чому полягає необхідність заміни моторної оливи? Чи можливо збільшити термін використання моторної оливи до заміни (як, чим)? |
| 19. | Що таке детонація двигуна внутрішнього згорання. Як впливає регулятор випередження запалювання на детонацію двигуна внутрішнього згоряння ? |
| 20. | Наведіть періодичність,основні операції проведення ТО-2 автомобіля. |
| 21. | Для чого використовують депресорні присадки у дизельному паливі і як вони діють? |
| 22. | Які з наведених моторних олив кращі для використання в кліматичних умовах України і чому: 10W, 20W, 0W40, 5W50, 10W40, 15W40, 20W50? |
| 23. | Які переваги і недоліки мають стартерні акумуляторні батареї зі свинцевими пластинами з додаванням сурми? |
| 24. | Наведіть оснівні вимоги до технічного стану підвіски легкового автомобіля. Опишіть методи і засоби її перевірки. |
| 25. | Чим відрізняється розрядка від саморозрядки стартерної акумуляторної батареї? В чому полягає суть явища сульфітації пластин акумуляторної батареї?Наведіть спсоби усунення даного явища. Список літератури 1. Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали. Навчально-методичний комплекс. / І.М. Бендера, В.І. Дуганець, М.І. Кизима, та ін. Кам'янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2016. 420 с. 2. Окоча А.І. Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали. / А.І. Окоча, А.М. Антипенко. К.: Урожай, 1996. 336 с. 3. Паславський Р.І. Практикум з паливно-мастильних та інших експлуатаційних матеріалів. / Р.І. Паславський, О.С. Миронюк, С.Й. Ковалишин. Львів: Українські технології, 2005. 243 с. |

Автомобілі (конструкція)

| 1 | Пояснити причини затрудненого пуску дизельних ДВЗ у зимовий період. |
| --- | --- |
| 2 | Опишіть класифікацію, будову та призначення муфт зчеплення автомобіля. |
| 3. | Пояснвть принцип роботи автомобільної генераторної установки змінного струму. |
| 4. | Назвіть найчастіші несправності системи живлення дизельних ДВЗ та способи їх усунення. |
| 5. | Опишіть призначення, будову та конструктивні особливості головної передачі трансмісії автомобіля. |
| 6. | Опишіть з яких основних частин складається вантажний автомобіль. В чому його відмінність від легкового? |
| 7. | Як впливає фракційний склад бензину на експлуатаційні показники ДВЗ? Опишіть способи визначення фракційного складу бензину. |
| 8. | Опишіть основні складові системи мащення ДВЗ. |
| 9. | Що ви розумієте під ступенем стиску ДВЗ? Наведіть його орієнтовні значення для бензинових і дизельних двигунів внутрішнього згорання. |
| 10. | Поясніть вплив геометричних параметрів установлення керованих коліс на їх довговічність та курсову стійкість руху автомобіля. |
| 11. | Опишіть будову і принцип дії гальмівної системи автомобіля з пневматичним приводом. |
| 12. | Опишіть будову та наведіть приклад маркування автомобільних шин. |
| 13 | Наведіть класифікацію, опишіть будову та вкажіть конструктивні особливості механізмів підіймання кузова. |
| 14. | Наведіть класифікацію трансмісії вантажних автомобілів. |
| 15. | Як даний контроль проводять під час ремонту автомобільних двигунів. За якими показниками класифікуються моторні оливи? Дайте розшифровку моторної оливи М-10 Г2к |
| 16. | Опишіть будову та принцип роботи рідинної систем охолодження двигунів внутрішнього згоряння. |
| 17. | Назвіть та охарактерезуйте основні техніко-економічні показники роботи ДВЗ. |
| 18. | Опишіть будову і роботу гідро- механічної коробки переключення передач автомобіля. |
| 19. | Міжнародна класифікація моторних олив. Дайте розшифровку моторної оливи SAE 10W40 |
| 20. | Опишіть можливі несправності системи мащення ДВЗ. Які зовнішні ознаки їх прояву під час роботи двигуна.Подайте способи усунення даних несправностей. |
| 21. | Опишіть призначення, будову і принцип роботи диференціала ведучих мостів автомобілів. |
| 22. | Наведіть призначення,будову,принципи дії та особливості обслуговування системи мащення автомобільних двигунів. |
| 23. | Наведіть класифікацію автомобілів. |
| 24. | З яких елементів складається система охолодження ДВЗ. Вкажіть його оптимальний температурний режим роботи та експлуатаційні умови,які впливають на нього. |
| 25. | Опишіть будову і роботу інжекторної системи живлення ДВЗ. Список літератури 1. Кисликов В.Ф. Лущик В.В. Будова й експлуатація автомобілів : Підручник. 6-те вид. К.:Либідь, 2006. 400 с. 2. Сажко В.А. Електрообладнання автомобілів і тракторів. Підручник. К.: Каравела, 2009. 400 с. 3. Лудченко О.А. Технiчна експлуатацiя i обслуговування автомобілів: підручник. - Київ: Вища школа, 2007. 527 с. |

Автомобілі (теорія)

| 1 | Перечислити показники, що характеризують тягово-зчіпні властивості автомобілів. |
| --- | --- |
| 2 | Як впливає тип шини, площа опорної поверхні і швидкість руху на величину сили зчеплення коліс автомобіля з опорною поверхнею? |
| 3. | Зобразіть зовнішню швидкісну характеристику бензинового двигуна. Вкажіть які залежності вона відображає. |
| 4. | Охарактеризуйтенизькотемпературні властивості дизельного палива та їх вплив на роботу двигуна внутрішнього згорання. |
| 5. | Дайте характеристику та поясніть, які сили сприяють руху автомобіля, а які йому протидіють? Які існують шляхи зменшення сил протидії руху транспортного засобу? |
| 6. | Дайте визначення статичного та динамічного радіусів колеса автомобіля. |
| 7. | Назвіть способи і наведіть методику визначення координат центру автомобіля. |
| 8. | Що таке питома витрата палива? Охарактеризуйте вплив режимів роботи двигуна внутрішнього згорання на її значення. |
| 9. | Запишіть рівняння тягового балансу автомобіля та охарактеризуйте його складові. |
| 10. | Назвіть основні фізико-хімічні властивості дизелів. Опишіть порядок визначення їх фракційного складу та охарактеризуйте вплив значень даного показника на роботу двигуна внутрішнього згорання. |
| 11. | Поясніть методику побудови універсальної динамічної характеристики автомобіля. |
| 12. | Охарактеризуйте шляхи підвищення паливної економічності автомобілів. |
| 13 | Запишіть вираз для розрахунку шляхової витрати палива автомобілем. Наведіть заходи , які сприяють зниженню даного показника. |
| 14. | Дайте визначення динамічного фактора автомобіля і запишіть вирази для його розрахунку. Проаналізуйте основні складові даного виразу . |
| 15. | Опишіть способи вимірювання викидів шкідливих речовин при випробуванні автомобільних двигунів на токсичність. |
| 16. | Поясніть вплив сили зчеплення на сповільнення під час гальмування транспортного засобу. |
| 17. | Опишіть способи визначення коефіцієнта опору коченню колеса по опорній поверхні. |
| 18. | Опишіть, що характеризує коефіцієнт опору коченню еластичного колеса по деформівній опорній поверхні. Проаналізуйте його влив на витрати енергії на перекочування внутрішнього зачеплення. |
| 19. | Що називають радіус кочення колеса автомобіля та в яких межах він змінюється? |
| 20. | Що враховує коефіцієнт обертових мас трансмісії автомобіля? |
| 21. | Чим викликані гістерезисні явища автомобільних шин під час руху-транспортного засобу? |
| 22. | Поясніть вплив координат центру тяжіння автомобіля на його стійкість. |
| 23. | Що являє собою модифікатор тертя для моторної оливи. Поясніть його призначення і можливість використання. |
| 24. | Поясніть як впливає на значення сила опору кочення,застосування широкопрофільних та здвоєних шин. |
| 25. | Опишіть вплив лобового опору на рух автомобіля під час розгону та сповільнення автомобіля. |

Список літератури

1. Шевчук Р. С. Трактори і автомобілі: основи теорії (питання, завдання та відповіді): навчальний посібник. – Львів: Львівський національний аграрний університет, 2016. 236 с.

2. Вікович  І. А. Теорія руху транспортних засобів: підручник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 672 с.

3. Водяник І. І. Експлуатаційні властивості тракторів і автомобілів. К.: Урожай, 1994. 224 с.

4. Волков В. П. Вільський Г. Б. Теорія руху автомобіля: підручник. Суми: Університетська книга, 2010. 320 с.

Автомобільні двигуни

| 1 | Що називається процесом газообміну в ДВЗ? |
| --- | --- |
| 2 | Що називається ступенем стиску ДВЗ? Із яких міркувань вибирається найбільше і найменше значення цього показника для різних двигунів? Наведіть їх числові значення. |
| 3. | Назвіть можливі способи сумішоутворення в дизельних двигунах. Вкажіть їх переваги та недоліки. |
| 4. | Якими показниками оцінюється жорсткість роботи ДВЗ? |
| 5. | Назвіть фактори, які впливають на втрату потужності двигуна внутрішнього згорання. Які втрати потужності двигуна відносять до механічних? |
| 6. | З якою метою складається тепловий баланс двигуна? Вкажіть, які складові входять у зовнішній тепловий баланс. |
| 7. | Дайте характеристику чинників, які впливають на токсичність відпрацьованих газів у ДВЗ? |
| 8. | Наведіть основні напрямки поліпшення техніко-економічних показників двигунів внутрішнього згорання. |
| 9. | Опишіть складові втрати потужності двигуна під час руху автомобіля. |
| 10. | Охарактеризуйте особливості зрівноваження 2-х циліндрового V-подібного двигуна. |
| 11. | Наведіть рівняння теплового балансу двигуна. Охарактеризуйте його основні складові. Які основні зовнішні ознаки в процесі експлуатації автомобіля свідчить про їх несправність? |
| 12. | Які токсичні компоненти знаходяться у продуктах згоряння дизельних двигунів? Наведіть шляхи зниження токсичності відпрацьованих газів. |
| 13 | Вкажіть чинники, що впливають на механічні втрати в автомобільних двигунах? |
| 14. | Чим принципово відрізняється процес згоряння палива в дизельному двигуні порівняно з бензиновим? Поясніть дану різницю на прикладі індикаторних діаграм. |
| 15. | Назвіть основні вимоги, що ставляться до процесу сумішоутворення в двигунах з примусовим запалюванням. |
| 16. | Що називається коефіцієнтом надлишку повітря? Наведіть характеристики паливо-повітряних сумішей залежно від значення даного коефіцієнта. |
| 17. | Поясніть фізичну суть детонації двигуна. Наведіть причини її виникнення і шляхи усунення. |
| 18. | Що таке ефективні показники двигуна? В яких двигунах (бензинових чи дизельних) показники ре, (е, ge мають більші значення і чому? |
| 19. | Назвіть основні заходи які знижують токсичність відпрацьованих газів у двигунах внутрішнього згоряння. |
| 20. | Опишіть способи підвищення потужності і паливної економічності автомобільного двигуна. |
| 21. | Наведіть порядок перевірки і регулювання паливного насосу високого тиску на кількість і рівномірність подачі пального? |
| 22. | Опишіть та дайте характеристику сил, що діють в кривошипно щатунному механізмі двигуна внутрішнього згоряння. |
| 23. | Який двигун внутрішнього згоряння називається зрівноваженим? Наведіть способи зрівноваження ДВЗ. |
| 24. | Наведіть переваги та недоліки застосування турбонадуву двигунів внутрішнього згоряння. |
| 25. | Охарактеризуйте вплив нерівномірності подачі пального на потужність та зносостійкість двигуна. Список літератури 1. Абрамчук Ф.І. Автомобільні двигуни: Підручник / Ф.І. Абрамчук, Ю.Ф. Гутаревич, К.Є. Долганов, І.І. Тимченко. К.: Арістей, 2004. 476 с. 2. Білоконь Я.Ю. Окоча А.І., Войцехівський С.О. Трактори та автомобілі: Вища освіта, 2003. 560 с. 3. Дяченко В.Г. Саловський В.С., Кропівний В.М. та ін. Розрахунок автомобільних двигунів: Навчальний посібник. Кіровоград: КДТУ, 2003. 266 с. |

Електричне та електронне обладнання автомобілів

| 1 | Поясніть принцип роботи та необхідність застосування Лямбда-зонду у ДВЗ. |
| --- | --- |
| 2 | Опишіть будову, основні типи автомобільних сенсорів індуктивного типу. Вкажіть їх основні характеристики та наведіть приклад застосування. |
| 3. | Поясніть принцип роботи автомобільного іммобілайзера. |
| 4. | Дайте коротку характеристику оптичних давачів які використовуються в системах автомобіля. Назвіть основні відмови систем автомобіля за умови втрати робоздатності даних давачів. |
| 5. | Для чого призначені витратоміри повітря двигуна внутрішнього згорання? Поясніть принцип роботи та будову витратомірів повітря типу HFM-6. |
| 6. | Принцип роботи форсунки у системі живлення дизельного двигуна типу Common Rail. |
| 7. | Наведіть класифікацію та конструктивні особливості автомобільних підйомників. Охарактеризуйте їх переваги та недоліки. |
| 8. | Опишіть особливості будови системи живлення двигунів типу Motronic ML 4,1. |
| 9. | Поясніть принцип будови та роботи механічних витратомірів повітря, які використовуються в автомобілях. |
| 10. | Опишіть будову, призначення та принцип роботи автомобільних сенсорів температури. Які зовнішні знаки роботи ДВЗ засвідчують про їх несправність?. |
| 11. | Поясніть принцип роботи автомобільних давачів індуктивного типу. Наведіть приклад їх застосування. |
| 12. | Опишіть принцип роботи давача кутового переміщення колінчастого валу двигуна. |
| 13 | Що таке ефект Холла? Наведіть приклад використання цього ефекту в автомобілі. |
| 14. | Поясніть принцип роботи та будова витратомірів повітря із розжареною ниткою, що використовуються у автомобілях. |
| 15. | Поясніть особливості алгоритму роботи автомобільної системи ABS. |
| 16. | Опишіть будову та алгоритм роботи системи активної підвіски автомобіля. |
| 17. | Наведіть способи регулювання тиску наддуву двигуна внутршнього згорання. Які ознаки несправності системи керування тиском наддуву? |
| 18. | Опишіть призначення, будову і принцип роботи електрогідравлічного підсилювача керма. Вкажіть його переваги і недоліки. |
| 19. | Опишіть призначення,основу та принцип дії регулятора тиску палива у системі живлення дизельного двигуна типу Common Rail. Які зовнішні ознаки свідчать про несправність даного регулятора |
| 20. | Які типи регуляторів холостого ходу двигуна Ви знаєте? Наведіть приклади їх застосування. |
| 21. | Поясніть особливості будови електронно-керованої дросельної заслінки двигуна. Як за зовнішніми ознаками роботи двигуна визначити її несправність? |
| 22. | Опишіть будову та принцип роботи системи адаптивного освітлення автомобіля. |
| 23. | Для чого призначенні витратоміри повітря двигуна внутрішнього згоряння.Поясніть будову принцип роботи витратоміра повітря типу HFM-5. |
| 24. | Опишіть та поясніть роботу системи живлення автомобільних двигунів із масовими витратами повітря. |
| 25. | Вкажіть типи та поясніть принцип роботи давачів температури. Які зовнішні ознаки роботи двигуна при несправності даних давачів? Список літератури 1. Електронне та мікропроцесорне обладнання автомобілів: навч. посіб. / Ю.І. Пиндус, Р.Р. Заверуха. Тернопіль: ТНТУ, 2016. 209 с. 2. Системы управления бензиновыми двигателями. Robert Bosch GmbH перевод с нем. М.: ООО «Книжное издательство «За рулем». 3. М. Рэндалл. Электрическое и электронное оборудование автомобилей. Перевод с английского. – Альфамер – 284 с. – 2001 4. Диагностика двигателей. Коды неисправностей. Руководство. – Аьфамер – 256 с. – 2003. 5. Електронне та мікропроцесорне обладнання автомобілів: методичні вказівки до виконанння лабораторних робіт / Ю.І. Пиндус, Р.Р. Заверуха. Тернопіль: ТНТУ, 2016. 60 с. 6. Електричне та електронне обладнання автомобілів: навчальний посібник (частина IІ) / Ю.І. Пиндус, Р.Р. Заверуха – Тернопіль: ТНТУ, 2016. – 163 с. |

Технічна експлуатація автомобілів

| 1 | Вкажіть, з якою метою здійснюється технічне обслуговування автотранспортних засобів (АТЗ). Назвіть його основні види та подайте коротку характеристику. |
| --- | --- |
| 2 | Опишіть імовірнісний метод визначення оптимальної періодичності технічного обслуговування автотракторних засобів. |
| 3. | Вкажіть організаційні методи діагностування автотракторних засобів. Опишіть особливості. |
| 4. | Які особливі вимоги існують під час обслуговування дизельних двигунів, оснащених фільтром сажі? |
| 5. | Наведіть порядок проведення технічного обслуговування акумуляторних свинцевих стартерних батарей. Наведіть марку такої батарей та дайте розшифровку. |
| 6. | Наведіть порядок проведення технічного обслуговування акумуляторних свинцевих стартерних батарей. Наведіть марку такої батарей та дайте розшифровку. |
| 7. | Опишіть методику перевірки технічного стану та порядок регулювання механічних паливних форсунок дизельних двигунів. |
| 8. | Опишіть методику перевірки технічного стану автомобільного стартера. |
| 9. | Опишіть особливості зберігання палива і мастильних матеріалів в умовах автопарку. |
| 10. | Подайте характеристику найпоширеніших видів робіт і операцій, які виконуються під час сезонного технічного обслуговування автомобіля. |
| 11. | Що Ви розумієте під поняттям «Система технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів»? |
| 12. | Вкажіть, від яких чинників залежить періодичності проведення технічного обслуговування автотранспортних засобів. Як може здійснюватись коригування даної періодичності? |
| 13 | Вкажіть, що Ви розумієте під поняттям “Технічне обслуговування автотранспортних засобів.” |
| 14. | Назвіть види і способи зберігання автомобільної техніки. |
| 15. | Опишіть особливості зберігання автомобільних шин і гумотехнічних виробів. |
| 16. | Наведіть методику перевірки технічного стану індуктивних котушок запалюваня. |
| 17. | Що Ви розумієте під поняттям «Періодичність ехнічного обслуговування авототранспортного засобу»? Від яких чиннкиів залежить дана періодичність? |
| 18. | Наведіть класифікацію підприємств автомобільного транспорту. |
| 19. | Наведіть вимоги стосовно зберігання акумуляторних свинцевих стартерних батарей. |
| 20. | Опишіть методику визначення вільного ходу (люфту) рульового колеса автомобіля. Як даний показник впливає на керованість автомобіля? |
| 21. | Опишіть методику перевірки технічного стану та регулювання перервника-розподільника системи запалювання. |
| 22. | Поясніть, за якими показниками можна оцінити справність електромагнітних паливних форсунок ДВЗ |
| 23. | Вкажіть альтернативні методи визначення періодичності технічного обслуговування автотранспортних засобів. |
| 24. | Вкажіть який нормативний документ регламентує періодичність проведення технічного обслуговування автотранспортного засобу. |
| 25. | Опишіть техніко-економічний метод визначення оптимальної періодичності технічного обслуговування автотранспортних засобів. Список літератури 1 Форнальчик Є.Ю. Технічна експлуатація та надійність автомобілів: Навчальний посібник / Є.Ю. Форнальчик, М.С. Оліскевич, О.Л. Мастикаш, Р.А. Пельо // За загальною ред. Є.Ю. Форнальчик. Львів : Афіша, 2004. 492 с. 2. Лудченко О.А. Технічна експлуатація і обслуговування автомобілів: Технологія: Підручник. К. : Вища шк., 2007. 527 с. 3. Техническая эксплуатация автомобилей: Ученик для вузов / Под ред Г.В. Крамаренко. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Транспорт, 1983. 488 с. 4. Технічний сервіс. Ремонт електрообладнання тракторів і автомобілів: навч. посібн. / Р.Д. Кузьмінський, А.О. Шарибура. Львів : Сполом, 2017. 376 с. |

Основи технічної діагностики

| 1 | Які Ви знаєте способи діагностування технічного стану автомобіля? Наведіть їх класифікацію та дайте коротку характеристику. |
| --- | --- |
| 2 | Назвіть діагностичні параметри паливних насосів високого тиску та форсунок систем живлення дизельних двигунів з механічним впорскуванням. Висвітліть методику їх визначення. |
| 3. | Опишіть наслідки пізнього кута випередження впорскування палива в дизельному двигуні. |
| 4. | Назвіть способи і порядок проведення діагностики ходової частини легкових автомобілів під час проведення ТО-1 і ТО-2. |
| 5. | Опишіть методику контролю гальмівної системи автомобілів на барабанному гальмівному стенді. |
| 6. | За якими параметрами оцінюється ефективність гальмування автомобіля за методом дорожніх випробувань? Наведіть порядок проведення таких випробувань. |
| 7. | Поясніть причину «провалювання» гальмівної педалі в автомобілях, оснащених гідравлічним приводом гальм. |
| 8. | Наведіть основні суб’єктивні методи діагностування технічного стану автомобіля? |
| 9. | Що таке діагностичний норматив? Наведіть приклади діагностичних нормативів першої групи. |
| 10. | Які параметри автомобіля дозволяють вимірювати барабанні гальмівні стенди. Наведіть порядок проведення на них стендових випробувань автомобілів. |
| 11. | Опишіть порядок перевірки зовнішніх світлових приладів автомобілів в процесі проведення його щоденного технічного обслуговування. |
| 12. | Опишіть функції систем самодіагностування в автомобілях, обладнаних електронними блоками керування. |
| 13 | Які засоби діагностування використовують при цьому? Опишіть методики проведення дорожніх випробувань автомобіля. |
| 14. | Опишіть способи і засоби полегшення пуску двигуна внутрішнього згоряння при низьких температурах. |
| 15. | Приведіть структуру системи функціонального діагностування автомобіля. |
| 16. | Мета проведення ТО-2 автомобілів і опишіть , які основні операції виникають під час виконання даного ТО. |
| 17. | Опишіть структуру системи тестового діагностування автомобіля. Наведіть приклади її застосування. |
| 18. | Опишіть суть планово-запобіжної системи технічного обслуговування автомобілів. |
| 19. | Що характеризує октанове число бензинів? Опишіть способи його визначення. Як октанове число відображається в марці бензину? |
| 20. | Наведіть методику діагностування автомобільного двигуна шляхом вимірювання тиску в кінці такту стиснення. |
| 21. | Міжнародна класифікація моторних олив АРІ. Дайте розшифровку мотрої оливи АРІ СE/SF |
| 22. | Для чого призначено проведення ЩТО.Назвіть основні операції,виконання в них передбачене даним обслуговуванням. |
| 23. | За якими показниками оцінюється технічний стан гальмівних систем автомобіля.Опишіть способи їх визначення. |
| 24. | Поясніть причину занесення автомобіля під час гальмування. Які експлуатаційні чинники усувають можливість запасу автомобіля в процесі гальмування. |
| 25. | Опишіть методику перевірки кута випередження запалення у бензинових двигунах внутрішнього згоряння. Як впливає його зміна на роботу двигуна? |

Список літератури

1. Основи технічної діагностики колісних транспортних засобів : навч. посіб. / Біліченко В.В., Крещенецький В. Л., Кукурудзяк Ю. Ю., Цимбал С. В. Вінниця : ВНТУ,  2012.  118 с.

2. О.А.Лудченко. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів. Підручник. Київ: Знання, 2004. 480с

3. Основи технічної діагностики автомобілів. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.07010601 «Автомобільний транспорт» спеціальності 7.07010601 - «Автомобілі та автомобільне господарство». Ч. 1 / Укл.: Веремей Г. О. – Чернігів: ЧНТУ, 2017. – 34 с.

4. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи технічної діагностики автомобілів» для студентів денної та заочної форми навчання напряму 6.070106 «Автомобільний транспорт» / Укл. проф. Коробочка О.М., доц. Чернета О.Г., асис. Піддубний І.М. – Дніпродзержинськ, ДДТУ, 2013, –  35 с.

Охорона праці

| 1 | Охарактеризуйте поняття про гранично допустимий рівень шкідливого фактора. |
| --- | --- |
| 2 | Охарактеризуйте зміст та порядок проведення вступного інструктажу з охорони праці. |
| 3. | Охарактеризуйте види природного освітлення робочого місця і його нормування. |
| 4. | Охарактеризуйте поняття “вібрації”. Опишіть її вплив на організм людини. |
| 5. | Назвіть порядок надання першої медичної допомоги при ураженні електричним струмом. |
| 6. | Подайте класифікацію та призначення основних груп засобів пожежогасіння. |
| 7. | Опишіть дії персоналу за умови виникнення пожежі. |
| 8. | Охарактеризуйте поняття “виробнича санітарія”. Вкажіть її складові елементи та значення. |
| 9. | Назвіть основні групи індивідуальних засобів захисту працівників від шкідливих речовин та небезпечних факторів. |
| 10. | Назвіть основні завдання та зміст атестації робочих місць за умовами праці. |
| 11. | Охарактеризуйте зміст проведення позапланового інструктажу з охорони праці. |
| 12. | Охарактеризуйте загальні заходи та засоби нормалізації параметрів мікроклімату. |
| 13 | Охарактеризуйте поняття “шум” та його вплив на організм людини. |
| 14. | Дайте визначення понять “пожежа”, “горіння”, “вибух”. Охарактеризуйте небезпечні та шкідливі фактори, пов’язані з пожежею. |
| 15. | Наведіть класифікацію та особливості використання засобів індивідуального захисту органів дихання. |
| 16. | Охарактеризуйте значення виробничої вентиляції, вкажіть види та вимоги до них. |
| 17. | Охарактеризуйте заходи та засоби індивідуального та колективного захисту від шуму. |
| 18. | Поясніть призначення та особливості застосування кондиціонування та іонізації повітря. |
| 19. | Охарактеризуйте зміст проведення первинного інструктажу з охорони праці. |
| 20. | Охарактеризуйте вимоги до показників мікроклімату робочої зони. Наведіть способи і засоби їх вимірювання. |
| 21. | Назвіть основні складові елементи системи штучної вентиляції виробничих приміщнь. |
| 22. | Охарактеризуйте вимоги до штучного освітлення і виробничих приміщень та їх вплив на працездатність персоналу. |
| 23. | Охарактеризуйте зміст проведення повторного інструктажу з охорони праці. |
| 24. | Проаналізуйте умови праці на автомобільному транспорті та їх вплив на працездатність та здоров’я людини. |
| 25. | Назвіть основні групи причин виробничого травматизму у галузі автомобільного транспорту. |

Список літератури

1.  Пістун І. П. Охорона праці на автомобільному транспорті : Навч. посібник / Пістун І. П., Хомяк Й. В., Хомяк В. В. Суми : ВДТ «Університетська книга», 2005. 374 с.

2.  Пістун І.П. Охорона праці на автомобільному транспорті : навчальний посібник / Пістун І.П., Березовецький А.П., Городецький І.М. – Львів : Тріада плюс, 2009. 320 с.

3.  Правила охорони праці на автомобільному транспорті. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1299-12 (дата звернення 01.02.2018).

4.  Охорона праці (Законодавство. Організація роботи) : навчальний посібник / Пістун І.П., Березовецька О.Г. Трунова І.О., Трач А.Ю., Березовецький А.П.; за ред. І.П. Пістуна. Львів : Тріада плюс, 2010. 648 с.

5.  Охорона праці (гігієна праці та виробнича санітарія) : навчальний посібник / Пістун І.П., Тимочко В.О., Городецький І.М., Березовецький А.П.; За ред. І.П. Пістуна. Львів : Тріада плюс, 2015. Ч. ІІ. 224 с.